## Slide 1
فصل 2:
محاسبات روابط مربوط به توان الکتریکی در PSpice
2-1- محاسبات توان با استفاده از PSpice
- توان لحظه ای، انرژی و متوسط
- مقدار مؤثر (RMS)
- تحلیل فوریه

## Slide 2
2-1- محاسبات توان با استفاده از PSpice
شکل2-1- الف) جهت قراردادی متناظر: 0<(t)p مبین جذب توان است، ب) 0<(t)p بیان می­کند که منبع درحال تحویل توان است.
از PSpice می‌توان برای شبیه‌سازی مدارهای الکترونیک قدرت به­منظور تعیین مقادیر ولتاژها، جریان‌ها و توان­ها استفاده کرد. یک روش ساده، استفاده از قابلیت‌های تحلیل عددی است که در برنامه کمک‌پردازشی گرافیکی Probe برای محاسبه مستقیم کمیت­های توان در نظر گرفته شده است. برنامهProbe دارای قابلیت‌های زیر است:
 نمایش شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان v(t) و i(t)؛
 نمایش توان لحظه‌ای p(t)؛
 محاسبه انرژی جذب­شده توسط یک المان؛
 محاسبه توان متوسط P؛
 محاسبه ولتاژ و جریان متوسط؛
 محاسبه ولتاژ و جریان مؤثر؛
 تعیین سری فوریه یک شکل‌موج متناوب.
مثال‌های پیش­رو، محاسبات توان با استفاده از PSpice را نشان می دهد.

## Slide 3
شکل2-2- الف) مدار PSpice برای مثال 2-1، ب) ولتاژ، جریان و توان لحظه‌ای برای مقاومت، ج) انرژی جذب‌شده توسط مقاومت، د)توان متوسط جذب­شده توسط مقاومت (ادامه دارد).
مثال 2-1- توان لحظه‌ای، انرژی و توان متوسط با استفاده از PSpice
از PSpice می‌توان برای نمایش توان لحظه‌ای و محاسبه انرژی استفاده کرد. یک مثال ساده، یک ولتاژ سینوسی دو سر یک مقاومت است. منبع ولتاژ دارای دامنه V10Vm= و فرکانس Hz60 بوده و مقاومت برابر با Ω5 می‌باشد. از VSIN برای منبع استفاده کنید و در قسمت تنظیم‌های شبیه‌سازی، Time Domain (گذرا) را انتخاب نمایید. مدت زمان اجرا (زمان توقف یا همان Run Time) را برابر با یک دوره تناوب منبع، یعنی ms16/67، وارد کنید.
مدار مورد نظر در شکل 2-1-الف نشان داده شده است. گره فوقانی دارای برچسب 1 است. هنگام قرار دادن مقاومت، سه­بار آن را بچرخانید تا گره اول بالا قرار گیرد. پس از اجرای شبیه‌سازی، Netlist باید به­صورت زیر باشد:
*source EXAMPLE 2-1
V_V1 1 0
+SIN 0 10 60 0 0 0
R_R1 1 0 5
هنگامی‌که شبیه‌سازی خاتمه یافت، صفحه Probe نمایان می‌شود. با وارد کردن (1)V و (R1)I، شکل‌موج‌های ولتاژ و جریان مقاومت به‌دست می‌آید. توان لحظه‌ای جذب‌شده توسط مقاومت، یعنی p(t)=v(t)i(t)، با وارد کردن عبارت (R1)*(1)V یا با انتخاب (R)W در Probe به‌دست می‌آید. نتیجه نمایش (1)V، (R1)I و p(t) در شکل 2-2-ب نشان داده شده است.
■ حل

## Slide 4
شکل2-2- الف) مدار PSpice برای مثال 2-1، ب) ولتاژ، جریان و توان لحظه‌ای برای مقاومت، ج) انرژی جذب‌شده توسط مقاومت، د)توان متوسط جذب­شده توسط مقاومت.
برای به دست آوردن انرژی، باید در Probe عبارت ((R1)*I(1)V) S یا ((R1)W) Sرا که انتگرال توان لحظه‌ای را محاسبه می‌کنند، وارد کرد. نتیجه، نموداری است که در آن انرژی جذب­شده که با زمان افزایش می‌یابد را نشان می‌دهد. انرژی جذب‌شده توسط مقاومت، بعد از یک دوره تناوب منبع، با قرار دادن اشاره‌گر (Cursor) در انتهای نمودار تعیین می‌شود که برابر با mJ166/16WR= می‌باشد (شکل 2-2-ج).
از امکانات Probe در PSpice می‌توان برای محاسبه مستقیم مقدار متوسط توان استفاده کرد. برای مدار این مثال، توان متوسط با وارد کردن عبارت ((R1)*I(1)V)AVG یا ((R1)W)AVG به‌دست می‌آید. نتیجه، یک مقدار درحال حرکت از توان متوسط است. بنابراین، مقدار متوسط شکل‌موج توان باید در انتهای یک یا چند دوره از شکل‌موج به‌دست آید. در شکل 2-2-د خروجی Probe نمایش داده شده است. از اشاره‌گر برای تعیین مقدار دقیق توان متوسط می‌توان استفاده کرد. خروجی، مقدار W9/998 را نشان می‌دهد که به مقدار نظری W10 بسیار نزدیک است. به­خاطر داشته باشید که انتگرال‌گیری، به­­صورت عددی و از روی داده­های گسسته محاسبه می‌شود.
*************************************

## Slide 5
شکل2-3- الف) منبع ولتاژ با شکل‌موج متناوب پالسی متصل­شده به بار RL، ب) نمایش جریان حالت مانا و مقدار مؤثر در خروجی Probe (ادامه دارد).
از PSpice برای محاسبه توان در مدارهای AC شامل القاگر و خازن نیز می‌توان استفاده کرد، اما شبیه‌سازی باید پاسخ حالت مانا را نمایش دهد تا نتایج برای عملکرد حالت مانای مدار معتبر باشند.
مثال 2-2- مقدار مؤثر و تحلیل فوریه با استفاده از PSpice
شکل 2-3-الف یک شکل‌موج ولتاژ متناوب پالسی را نشان می‌دهد که به مدار RL سری با مقادیر Ω2R= و mH10L= متصل شده است. ازPSpice برای تعیین مقدار مؤثر جریان در حالت مانا و مؤلفه‌های فوریه جریان استفاده شده است.
■ حل
در محاسبات توان درPSpice ، بسیار مهم است که خروجی‌ای که مورد تحلیل قرار می‌گیرد، جریان‌ها و ولتاژهای حالت مانا باشند. جریان‌های حالت مانا پس از طی چندین دوره از شکل‌موج پالسی حاصل می‌شوند. بنابراین زمان اجرا (زمان توقف) ms100 و زمان شروع ذخیره‌سازی داده‌ها ms60 تنظیم شده است. تأخیرms 60 برای سپری ‌شدن دورۀ گذرای جریان و رسیدن به حالت مانای آن است. برای ایجاد یک شکل‌موج هموار، اندازه بزرگ‌ترین گام روی s10 تنظیم شده است.
جریان با وارد کردن (R1)I در Probe نمایش داده می‌شود و رسیدن به حالت مانا با توجه به این که مقادیر شروع و پایان برای هر دوره با هم مساوی هستند، بررسی می‌شود. مقدار مؤثر جریان با وارد کردن عبارت ((R1)I) RMSبه‌دست می‌آید. مقدار مؤثر جریان، یعنی A 4/6389، در انتهای هر دوره از شکل‌موج جریان به‌دست می‌آید. شکل 2-3-ب خروجی Probe را نشان می‌دهد.

## Slide 6
شکل2-3- الف) منبع ولتاژ با شکل‌موج متناوب پالسی متصل­شده به بار RL، ب) نمایش جریان حالت مانا و مقدار مؤثر در خروجی Probe.
سری فوریه یک شکل‌موج متناوب را می‌توان به‌وسیلهPSpice به‌دست آورد. تحلیل فوریه را می‌توان از پنجره انتخاب‌های فایل خروجی در منوی تحلیل گذرا فعال کرد. تحلیل فوریه سریع (FFT) روی شکل‌موج‌های ولتاژ منبع و جریان بار در فایل خروجی ظاهر خواهد شد. فرکانس اصلی (فرکانس مرکزی) تحلیل فوریه، Hz50 (1/20ms) است. در این مثال برای اطمینان از رسیدن جریان به حالت مانا، پنج دوره از شکل‌موج، برای ثابت زمانی L/R شبیه‌سازی شده است. بخشی از فایل خروجی که مؤلفه‌های فوریه ولتاژ منبع و جریان خروجی را نشان می‌دهد به­صورت صفحه بعد نشان داده شده است:
Fast Fourier Transform
Center Frequency

## Slide 7
FOURIER COMPONENTS OF TRANSIENT RESPONSE I(R_R1)
DC COMPONENT = 4.000000E+00
HARMONIC FREQUENCY FOURIER NORMALIZED PHASE NORMALIZED
NO (HZ) COMPONENT COMPONENT (DEG) PHASE (DEG)
1 5.000E+01 3.252E+00 1.000E+00 -3.952E+01 0.000E+00
2 1.000E+02 5.675E-01 1.745E-01 -1.263E+02 -4.731E+01
3 1.500E+02 2.589E-01 7.963E-02 -2.402E+01 9.454E+01
4 2.000E+02 2.379E-01 7.317E-02 -9.896E+01 5.912E+01
5 2.500E+02 1.391E-07 4.277E-08 5.269E+00 2.029E+02
6 3.000E+02 1.065E-01 3.275E-02 -6.594E+01 1.712E+02
7 3.500E+02 4.842E-02 1.489E-02 -1.388E+02 1.378E+02
8 4.000E+02 3.711E-02 1.141E-02 -3.145E+01 2.847E+02
9 4.500E+02 4.747E-02 1.460E-02 -1.040E+02 2.517E+02
TOTAL HARMONIC DISTORTION = 2.092715E+01 PERCENT
به­یاد داشته باشید که وقتی از خروجیPSpice برای سری فوریه استفاده می کنید، دامنه‌ها (صفر تا پیک) نمایش داده می‌شود که برای محاسبات توان که به مقادیر مؤثر نیاز دارد، با تقسیم بر به مقدار مؤثر تبدیل می‌شوند. زاویه فازها نسبت به موج سینوسی، و نه نسبت به موج کسینوسی، سنجیده می­شوند. مقادیر عددی محاسبه­شده درPSpice برای مؤلفه‌های فوریه، ممکن است دقیقاً با مقادیر تحلیلی یکسان نباشند. THD در انتهای خروجی فوریه ذکر می‌شود (توجه شود که THD درPSpice فرض می‌کند که مؤلفه DC صفر است که در این حالت نادرست می‌باشد).
مقدار مؤثر جریان بار، با توجه به سری فوریه در فایل خروجی و از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

## Slide 8
یک نمایش گرافیکی از سری فوریه را می‌توان در Probe به‌دست آورد. برای نمایش سری فوریه یک شکل‌موج، بر روی دکمه FFT روی نوار ابزار کلیک کنید. با وارد کردن متغیری که باید نشان داده شود، طیف سری فوریه ظاهر خواهد شد. لازم است که برای رسیدن به یک نمودار مناسب، دامنه فرکانسی را تنظیم کنید. نتیجه این مثال درشکل 2-4 نشان داده شده است. دامنه مؤلفه‌های فوریه، به­­صورت قله‌های نمودار نشان داده می‌شوند که مقدار آنها را می‌توان با استفاده از اشاره‌گر دقیقاً تعیین کرد.
شکل 2-4- الف) تنظیمات تحلیل فوریه، ب) طیف سری فوریه در Probe با استفاده از FFT.
*************************************

## Slide 9
شکل2-5- الف) مداری برای تحریک کردن یک القاگر و انتقال انرژی ذخیره شده به یک مقاومت، ب) مدار معادل در حالت روشن­ بودن ترانزیستور، ج) مدار معادل در حالت خاموش بودن ترانزیستور و روشن بودن دیود، د) جریان‌های القاگر و منبع.
مثال 2-3- تحلیل مدار بازیافت انرژی با استفاده از PSpice
مدار شکل 2-5 یک القاگر را نشان می­دهد که با روشن ‌شدن یک کلید ترانزیستوری تحریک (انرژی‌دار) می­شود. مقاومت سیم‌پیچ ناچیز در نظر گرفته می­شود و ترانزیستور و دیود ایده‌آل فرض می­شوند. در هنگام خاموشی ترانزیستور، مسیر تشکیل‌شده از مقاومت و دیود، راهی برای باز کردن کلید و تخلیه انرژی ذخیره­شده در القاگر ایجاد می­نماید. این مدار، دارای مقادیر V90VCC=، mH200L=، 20R=، ms10t1=، و ms100T= می‌باشد. با استفاده از شبیه سازی Pspice، الف) بیشینه جریان و بیشینه انرژی ذخیره شده در القاگر، ب) متوسط انرژی جذب‌شده توسط مقاومت، ج) بیشینه و متوسط توان تحویلی توسط منبع را تعیین کنید.

## Slide 10
■ حل
از ترانزیستور به‌عنوان کلید استفاده شده، و بنابراین از یک کلید کنترل‌شده با ولتاژ (Sbreak) برای مدار PSpice می‌توان استفاده کرد. با قرار دادن Ω0/001Ron=، کلید به حالت ایده‌آل نزدیک شده است. ولتاژ کنترل کلید، یک منبع ولتاژ پالسی با عرض پالس ms10 و دوره تناوب ms100 می­باشد. از دیود Dbreak نیز استفاده شده است. در هنگام خاموشی ترانزیستور، مسیر تشکیل‌شده از مقاومت و دیود، راهی برای باز کردن کلید و تخلیه انرژی ذخیره­شده در القاگر ایجاد می­نماید. بدون مسیر متشکل از مقاومت و دیود، ترانزیستور در هنگام خاموش ‌شدن آسیب خواهد دید؛ زیرا کاهش سریع جریان القاگر باعث ایجاد یک ولتاژ بزرگ در دو سر القاگر و ترانزیستور خواهد شد.
90V
0

## Slide 11
بعضی از نتایجی که می‌توان آنها را از خروجی Probe دریافت کرد در جدول زیر لیست شده‌اند. تمامی نتایج، به­جز جریان بیشینه القاگر و نیز انرژی ذخیره­شده، در آخر شبیه‌سازی که پس از یک دوره کامل می‌باشد، محاسبه شده‌اند.
کميت مورد نظر | دستور ورودي در Probe | نتیجه
جريان القاگر | I(L1) | حداکثر A4/5
انرژي ذخيره­شده در القاگر | 0.5*0.2* I(L1)* I(L1) | حداکثر J2/025
توان متوسط کليد | AVG(W(S1)) | W0/01
توان متوسط منبع (جذب­شده) | AVG(W(VCC)) | W20/3-
توان متوسط ديود | AVG(W(D1)) | W0/464
توان متوسط القاگر | AVG(W(L1)) | تقريباً صفر
ولتاژ متوسط القاگر | AVG(V(1,2)) | تقريباً صفر
توان متوسط مقاومت | AVG(W(R1)) | W19/9
انرژي جذب­شده توسط مقاومت | S(W(R1)) | J1/99
انرژي جذب­شده توسط ديود | S(W(D1)) | J0/046
انرژي جذب­شده توسط القاگر | S(W(L1)) | تقريباً صفر
جريان مؤثر مقاومت | RMS(I(R1)) | A0/998
*************************************