## Slide 1
فصل 3:
اصول تحلیل مدارهای RLC (مرتبه اول، دوم و nام)
3-1- مدارهای مرتبه اول؛
3-1- 1- معرفی مدارهای مرتبه اول و انواع پاسخ در آن ها؛
3-1-2- پاسخ ورودی صفر مدار مرتبه اول؛
3-1-3- پاسخ حالت صفر مدار مرتبه اول؛
3-1-4- پاسخ کامل مدار مرتبه اول؛
3-1-5- مدارهای غیرخطی مرتبه اول؛
3-2- مدارهای مرتبه دوم؛
3-2-1- معرفی مدارهای مرتبه دوم و انواع پاسخ در آن ها؛
3-2-2- پاسخ ورودی صفر مدار مرتبه دوم؛
3-2-3- پاسخ حالت صفر مدار مرتبه دوم؛
3-2-4- تحلیل مدار مرتبه دوم با روش فضای حالت؛
3-2-5- نوسان، مقاومت منفی و پایداری در مدارهای مرتبه دوم؛
3-2-6- مدارهای غیرخطی مرتبه دوم؛
3-3- مفهوم دوگانی در مدارهای LTI؛
3-4- تحلیل مدارهای LTI مرتبه nام و مفهوم کانولوشن؛

## Slide 2
3-1-1- معرفی مدارهای مرتبه اول و انواع پاسخ در آن ها
مدار مرتبه اول مداری است که یک خازن یا یک سلف و هر تعداد مقاومت و منابع نابسته یا وابسته داشته باشد. تحلیل مدار های مقاومتی، معادلات جبری بوده و هیچوقت به معادلات دیفرانسیل برنخورده ایم. اگر یک مدار مقاومتی دارای یک عنصر ذخیره کننده انرژی مانند خازن یا سلف باشد توصیف این مدار با یک معادله دیفرانسیل مرتبه اول خواهد بود. به طور کلی مدار های مرتبه اول مدارهایی هستند که معادله توصیف کننده آنها یک معادله دیفرانسیلی مرتبه اول باشد.
اگر از دو سرA وB مدار مقاومتی، مدار معادل تونن یا نرتن آن را جایگزین کنیم شکل زیر بدست می آید:
یا
مدار معادل
تونن/نرتن
نتیجه: رفتار کلی هر مدار مرتبه اول را می توان با اتصال موازی یک منبع جریان، یک مقاومت و یک خازن/سلف، و یا با اتصال سری یک منبع ولتاژ، یک مقاومت و یک خازن/سلف بررسی کرد.
پاسخ ورودی صفر (پاسخ طبیعی): ورودی منابع نابسته صفر است و پاسخ، ناشی از حالت (شرایط) اولیه مدار است.
پاسخ حالت صفر (پاسخ اجباری): حالت اولیه المان های مدار صفر است و پاسخ، ناشی از ورودی منابع نابسته است.
پاسخ کامل: پاسخ ناشی از اعمال همزمان ورودی منابع نابسته و حالت اولیه مدار است.
انواع پاسخ
منظور از حالت (شرایط) اولیه، ولتاژ اولیه خازن یا جریان اولیه سلف می باشد.
3-1- مدارهای مرتبه اول

## Slide 3
3-1-2- پاسخ ورودی صفر مدار مرتبه اول (Zero-Input Response)
مدارهای RC: مدار RC مقابل را در نظر گرفته و فرض کنید ولتاژ اولیه خازن V0 است. مطلوبست تعیین ولتاژ خازن و جریان مقاومت برای t≥0.
>
>
ریشه معادله مشخصه، فرکانس طبیعی نامیده شده و برابر است با:
>
به τ=RC ثابت زمانی مدار گفته می شود و رابطه فرکانس طبیعی با ثابت زمانی به شکل می باشد. ولتاژ خازن بعد 4 ثابت زمانی به 2% مقدار اولیه آن رسیده و تقریباً تخلیه می شود. خط راستی که درt=0+ بر منحنی Vc(t) مماس است، محور زمان را در t= τ قطع می کند.
توجه: کاهش ولتاژ خازن یا تخلیه ولتاژ خازن توسط مقاومت آنی نیست. ولتاژ خازن پیوسته است و بصورت نمایی کاهش می یابد. پاسخ های نمایی، مختص مدارهای خطی می باشند.

## Slide 4
اگر ولتاژ اولیه خازن در t=t0 برابر V0 باشد یعنی کلید را در لحظه t=t0 باز کنیم، در این صورت:
Vc(t) = Ke-t/RC t≥t0
V(t0) = V0
V0=Ke- t0/RC => K = V0 e t0/RC
Vc(t) = K e-t/RC =V0 et0/RC e-t/RC =V0 e –(t – t0) / RC t≥t0
>
که دقیقا همان انتقال یافته شکل قبل به سمت راست به اندازه t0 ثانیه است.
پاسخ ورودی صفر یک مدار RC هم به مقدار ولتاژ اولیه V0 و هم به ثابت زمانی τ=RC بستگی دارد. یعنی R و C بصورت RC در پاسخ ظاهر می شوند و اگر مقدار R و C تغییر کند ولی مقدار RC ثابت بماند پاسخ تغییر نخواهد کرد.
فرکانس طبیعی (ذاتی) مدار: فرکانسی است که مدار برحسب مشخصات خود و بدون در نظرگیری ورودی خاص، تمایل به عملکرد و نوسان در آن فرکانس دارد.
ثابت زمانی مدار: زمان لازم برای رسیدن پاسخ مدار به مقدار 1/e یا همان %36/8 از مقدار اولیه آن است و با τ یا T نشان داده می شود.

## Slide 5
مثال) دو خازن C1 و C2 که دارای ولتاژ اولیه V0 و صفر هستند، در مدار شکل مقابل قرار دارند. کلید K در لحظه t=t0 بسته می شود:
الف) جریان i(t) را برای t > 0 تعیین کنید.
ب) حد این جریان را برای وقتی که R به سمت صفر می رود، به دست آورید.
حل: پس از بسته شدن کلید، KVL به دست می دهد:
اگر معادله را درt=0 در نظر بگیریم، می توان نوشت:
با مشتق گیری از معادله اول و با فرض1/C=1/C1+1/C2 می توان نوشت:
,
جواب معادله برایt≥0 به صورت زیر خواهد بود:
i(t) = (V0/R) e –t/RC
با کوچکتر شدن R مقدار V0/R افزایش یافته ولی ثابت زمانی کاهش می یابد. یعنی شدت میرایی منحنی نمایی زیاد می شود و جریان به صورت یک جریان ضربه شده که سبب تخلیه خازن باردار در خازن بی بار شده و ولتاژ آن ها را برابر می کند. مقدار تابع ضربه برابر است با:

## Slide 6
محاسبه انرژی تلف شده در مقاومتR :
مثال) در شکل زیر، کلید در لحظه صفر باز می شود. مطلوب است محاسبه انرژی ذخیره شده در خازن در لحظه ابتدایی بعد از باز شدن کلید.
حل: در لحظات قبل از باز شدن کلید، خازن شارژ و مدار باز شده است. مدار به صورت زیر بوده و می توان نوشت:
*******************************************************
p(t) = R i2(t)=R((V0/R) e-t/RC) 2= (V02/R) e –2t/RC
(Two Capacitor Paradox)

## Slide 7
با توجه به اصل پیوستگی ولتاژ خازن، ولتاژها در لحظه قبل و بعد از صفر برابر هستند. همچنین، مدار جدیدی به وجود آمده که باید RC آن محاسبه شود. پس:
>
رابطه ولتاژ برای مدار ورودی صفر خازنی به صورت زیر است. پس:
انرژی ذخیره شده در خازن برابر خواهد بود با:
>
نکات مهم در خصوص پاسخ ورودی صفر در مدارهای LTI مرتبه اول:
پاسخ ورودی صفر تابعی از حالت اولیه است.
پاسخ ورودی صفر در شرایط همگنی و جمع پذیری صدق می کند یعنی:
1- اگر ولتاژ اولیه خازن KV0 باشد، ورودی صفر KV0 e-t/RC خواهد بود.
2- اگر ولتاژ اولیه خازن به صورت V0' +V0 " باشد؛ پاسخ ورودی صفر به صورت زیر خواهد بود.
V0' e-t/RC + V0'' e-t/RC
*******************************************************

## Slide 8
مدارهای RL: مدار RL مقابل را در نظر گرفته و فرض کنید جریان اولیه سلف I0 است. مطلوب است تعیین جریان سلف برای t≥0.
>
>
ریشه معادله مشخصه، فرکانس طبیعی نامیده شده و برابر است با:

## Slide 9
مثال) در مدار شکل زیر، مقادیر i، io، و vo را به دست آورید.
حل: در ابتدا برای یافتن شرایط اولیه، مدار را در زمان های کمتر از صفر بررسی می کنیم. چون سلف در تحریک DC طولانی مدت اتصال کوتاه است، مدار آن به صورت زیر بوده و می توان نوشت:
>
با بسته شدن کلید، منبع از مدار خارج شده و با جریان اولیه سلف، باید مدار را حل کرد و مدار به صورت زیر در می آید:
>

## Slide 10
رابطه جریان ها و ولتاژها برای تمامی زمان ها را به صورت زیر می توان نوشت:
*******************************************************
مثال) مدار با پاسخ بیکران (مدار ناپایدار): در مدار شکل مقابل کلید K در t=0 بسته می شود. ولتاژ اولیه خازن V(0)=2V است. ولتاژ دو سر خازن را برای t≥0 به دست آورید؟
ix=
>
شکل موج پاسخ یک تابع نمائی افزایشی است و با گذشت زمان v(t) به تدریج افزایش می یابد و پاسخ بیکران می شود. چنین پاسخی را پاسخ ناپایدار و چنین مداری را مدار ناپایدار یا با پاسخ بیکران گویند.
*******************************************************
حل)
ix

## Slide 11
مثال) در مدار شکل مقابل ولتاژ اولیه خازن در t=0 برابر V0 است. ولتاژ دو سر خازن v(t) را برای t≥0 تعیین کنید.
حل) یکی از گره ها را به عنوان گره مبنا انتخاب و بقیه گره ها با شماره های 1 و 2 و 3 مشخص می کنیم:
Kcl: در گره 1
Kcl در گره 2
Kcl: در گره 3
از معادلات (2) و (3) ، v2 و v3 را برحسب v1 حساب می کنیم
با جایگزینی در معادله (1) بدست می آوریم
*******************************************************
1
2
3
2Vc
Vc
+
-

## Slide 12
پاسخ ورودی صفر در مدارهای مرتبه اول غیرخطی: در این حالت، رابطه های همگنی و جمع پذیری برای پاسخ ورودی صفر برقرار نیستند.
خازن 1 فارادی با ولتاژ اولیهV0 با یک مقاومت غیر خطی با رابطه iR = vR3 موازی شده است.
KCL: iR +iC = 0 => vR3 + C =0 , vR = vC = v
+ v3 = 0
>
, v(0) = V0
>
(-1/2)(1/v2)
>
>
شکل پاسخ ورودی صفر مدار غیرخطی برای دو حالت اولیهV0=0.5 و V0=2 در شکل زیر دیده می شود.
نتایج مهم:
پاسخ مدار غیرخطی به صورت تابع نمایی در نیامد. پاسخ بستگی به شکل تابع غیرخطی دارد.
پاسخ مدار غیرخطی، تابع خطی حالت اولیه نمی باشد یعنیK برابر کردن شرط اولیه، پاسخ را K برابر نمی کند.

## Slide 13
3-1-3- پاسخ حالت صفر مدار مرتبه اول (Zero-State Response)
مدارهای RC: مدار RC مقابل را در نظر گرفته و فرض کنید ولتاژ اولیه خازن صفر است، اما مدار با منبع جریان تحریک شده است. تعیین ولتاژ خازن برای t≥0 به صورت زیر است:
>
>
(
جواب هر معادله دیفرانسیل خطی ناهمگن به صورت زیر است که پاسخ معادله دیفرانسیل همگن بوده و جواب ناشی از بخش ناهمگن معادله می باشد که خاص است:
= +
>
  رفتار خازن در t=0 مانند شاخه اتصال کوتاه و در t=∞ مانند شاخه مدار باز است.
با قرار دادن t=0 و در نظر گرفتن v(0) = 0 داریم:
>
ولتاژ خازن فقط برای جریان ضربه جهش پیدا می کند.

## Slide 14
مدارهای RL: مدار RL مقابل را در نظر گرفته و فرض کنید جریان اولیه سلف صفر است اما مدار با منبع جریان تحریک شده است. تعیین جریان سلف برای t≥0 به صورت زیر است:
U(t)
>
>
(
>
>
  رفتار سلف در t=0 مانند شاخه مدار باز و در t=∞ مانند شاخه اتصال کوتاه است.

## Slide 15
نتیجه مهم در مورد پاسخ حالت صفر مدارهای RC و RL مرتبه اول (LTI):
(
(
خاصیت جمع پذیری
خاصیت همگنی
خواص
مدار خطی
خاصیت مدار
تغییر ناپذیر با زمان
چون انتگرال خود دارای خواص همگنی و جمع پذیری است پس کل رابطه نیز دارای خواص همگنی و جمع پذیری خواهد بود:
1- اگر حاصل انتگرال K برابر می شود .
2- اگر باشد، انتگرال به مجموع دو انتگرال تبدیل شده و پاسخ کلی، جمع پاسخ های ناشی از ورودی های و خواهد بود. نتیجه دیگر این که در مدارهای LTI، قضیه جمع آثار برقرار است.
اپراتور انتقال زمان، یک اپراتور خطی است. یعنی جمع پذیر و همگن است. پاسخ حالت صفر به ورودی انتقال یافته، برابر انتقال یافته پاسخ حالت صفر ناشی از ورودی اولیه است.

## Slide 16
مثال) در مدار شکل مقابل فرض کنیدv(0)=1 و vs(t)=tu(t) و is(t)=u(t) است. ولتاژ دو سر خازن را برای حساب کنید.
حل) پاسخ ناشی از حالت اولیه برابر است.
پاسخ ناشی از ورودی برابر است.
پاسخ ناشی از ورودی برابر است.
به موجب قضیه جمع آثار، ولتاژ دو سر خازن برابر است با:
*******************************************************
دو خاصیت همگنی و جمع پذیری، برای مدارهای خطی تغییرپذیر با زمان مرتبه اول هم صادق هستند:
به خاطر اینکه اپراتور مشتق دارای خواص همگنی و جمع پذیری است رابطه فوق نیز دارای خواص همگنی و جمع پذیری خواهد بود.
مفهوم تغییر ناپذیری با زمان در زمانی صادق است (می توانیم مبداء زمان را به t=t0 انتقال دهیم) که مشخصات عناصر مدار را در طول زمان t=0 تا t=t0 تغییر نکرده باشند یعنی عناصر تغییر ناپذیر با زمان باشند. پس مفهوم تغییرناپذیری در زمان در خصوص مدار با المان های تغییرپذیر با زمان صادق نخواهد بود.

## Slide 17
پاسخ های حالت صفر به ازای یک ورودی دلخواه: مدار و معادله دیفرانسیل مقابل را در نظر بگیرید:
شکل کلی پاسخ عبارت است از:
شکل پاسخ خصوصی معمولا به صورت سیگنال ورودی در نظر گرفته میشود.
پاسخ نهایی در حالت ورودی سینوسی چنین می شود:
(

## Slide 18
پاسخ پله و ترکیبات آن: پاسخ حالت صفر مدار به ورودی پله واحد است. معمولاً پاسخ پله با S(t) نشان داده می شود. پاسخ پله مدار روبرو به صورت زیر است:
(
مدار، LTI است
*******************************************************
اگر بجای پله u(t) پله تاخیر یافتهu(t-t0) را به کار می بردیم، پاسخ به صورت زیر در می آید:
برای ورودی به شکل روبرو، می توان آن را به صورت ترکیبی از توابع پله نوشت و پاسخ را به دست آورد:

## Slide 19
پاسخ پالس: پاسخ حالت صفر مدار به ورودی پالس واحد است.
(
در مدار LTI
پاسخ ضربه: پاسخ حالت صفر یک مدار تغییر ناپذیر با زمان به ورودی ضربه واحد است که در t=0 اعمال شده است. پاسخ ضربه با h(t) نشان داده شده و از دو طریق می توان آن را به دست آورد:
1- تعیین پاسخ ضربه در مدار LTI (حد پاسخ پالس):
مثلا در مدار RC:
)
تذکر: رابطه فوق فقط برای مدار LTI معتبر است.

## Slide 20
2- محاسبه پاسخ به حالت اولیه ایجاد شده در اثر اعمال ورودی ضربه در t=0
مثلا در t=0 خازن خالی مانند اتصال کوتاه است و تمام جریان ضربه از خازن عبور می کند. سپس اثر تابع ضربه بر مدار، شرایط اولیه ای را ایجاد کرده و یک پاسخ ورودی صفر با این شرایط اولیه حل خواهد شد.
به عبارتی، در لحظه t=0+ دیگر ورودی ضربه وجود ندارد و مدار معادل برای t>0 عبارت است از:

## Slide 21
پاسخ ورودی شیب واحد: میان تابع پله واحد و تابع شیب واحد رابطه زیر برقرار است:
و می توان انتظار داشت که میان پاسخ شیب واحد و پاسخ پله واحد رابطه زیر برقرار باشد:
همان روابطی که میان خانواده توابع ، ، و ... وجود دارد، میان پاسخ های آن ها نیز وجود دارد و این خاصیت مدار های خطی تغییر ناپذیر با زمان (LTI) است.
مثال) پاسخ پله و ضربه ولتاژ خازن را حساب کنید.
: KCL در گره 1
: KCL در گره 2
: KCL در گره 3
با حذف v1 و v3 خواهیم داشت:
پاسخ پله
(
(
*******************************************************
حل)

## Slide 22
مثال) در مدار شکل مقابل فرض کنید پله واحد باشد. جریان های و را برای محاسبه کنید.
حل) با به دست آوردن یکی از جریان ها، جریان سلف دیگر با توجه به KCL به دست می آید.
در این مدار علاوه بر ورودی، مشتق ورودی نیز در طرف دوم معادله ظاهر شده است. بنابراین برای سمت راست معادله تابع ضربه نیز خواهد شد. ابتدا پاسخ معادله زیر را حساب می کنیم:
پاسخ ضربه، مشتق پاسخ پله است پس:
با استفاده ازجمع آثار طرف دوم معادله دیفرانسیل، برابر تابع ضربه واحد به اضافه برابر تابع پله واحد است. پس جواب معادله به صورت زیر نوشته می شود:
*******************************************************

## Slide 23
محاسبه پاسخ مدار مرتبه اول از روی مقادیر t=0 و t=∞ متغیر خروجی و بدون حل معادله دیفرانسیل
(
در معادله روبرو، b مقداری ثابت و a مقداری مثبت است و مقادیر اولیه و نهایی y را نیز داریم:
>
به کمک این روش می توان بدون نوشتن معادله دیفرانسیل، مدارهای مرتبه اول را تحلیل کرد. زیرا ولتاژ و جریان هر شاخه از مدار از رابطه زیر به دست می آید. مشروط بر این که منابع مستقل مدار از نوع ku(t) باشند (حتی می تواند صفر هم باشد). در واقع، با دانستن مقادیر اولیه و نهایی هر متغیر و فرکانس طبیعی مدار یا ثابت زمانی آن، می توان بدون حل معادله دیفرانسیل، پاسخ معادله را در حالت کلی بیان کرد.
خلاصه رفتار خازن و سلف برای ورودی ثابت ku(t) در t=0 و t= عبارت است از:
خازن در t=0 مانند شاخه اتصال کوتاه عمل می کند.
خازن در t= مانند شاخه مدار باز عمل می کند.
سلف در t=0 مانند شاخه مدار باز عمل می کند.
سلف در t= مانند شاخه اتصال کوتاه عمل می کند.
توجه شود که اگر در لحظات قبل از صفر، سلف و خازن توسط یک منبع کراندار شارژ شده باشند، با داشتن مقادیر ولتاژ خازن و جریان سلف در لحظه قبل از صفر، می توان به جای خازن و سلف، در لحظه صفر مثبت به ترتیب یک منبع ولتاژ و یا یک منبع جریان با مقدار برابر با مقادیر صفر منفی قرار داد و رفتار مدار را در لحظه صفر تحلیل کرد.
که ثابت زمانی مدار بوده و برای مدارهای RC و RL به صورت همان ثابت های زمانی تعریف شده (RC و L/R) است. R همان مقاومت معادلی است که خازن یا سلف از دو سر خود می بیند.

## Slide 24
مثال) در مدار شکل زیر، رابطه ولتاژ خازن را با روش توضیح داده شده و با فرض آن که ولتاژ اولیه خازن صفر است، به دست آورید.
حل: در ابتدا از دو سر خازن، شاخص های مدار معادل تونن را بدست می آوریم:
>
خازن در t=∞ برای یک مدار با ورودی ثابت، مانند یک شاخه مدار باز رفتار می کند.
(
*******************************************************

## Slide 25
مثال) الف) اگر در مدار شکل مقابل، کلید K به مدت طولانی بسته بوده و در t=0 باز شود، ولتاژv0(t) را برای t > 0 تعیین کنید؟
ب) در همین شکل، فرض کنید کلیدی با نام K2 به جای vo قرار گرفته و همزمان با قطع کلید K1 این کلید وصل شود. ولتاژ دو سر خازن را برای t>0 تعیین کنید ؟
حل: الف) وقتی ورودی ولتاژ ثابت به مدت طولانی در مدار اعمال شده باشد خازنها پر شده و مانند مدار باز عمل می کنند. جریان از مدار می گذرد. ولتاژ دو سر خازن به مقدار 4V و ولتاژ دو سر خازن به مقدار 8V می رسد.
وقتی کلید K باز شود، خازنها در مقاومت های موازی با آنها تخلیه می شوند و ولتاژ خروجی V0، جمع ولتاژ دو سر خازن ها بوده و به صورت زیر بیان می شود
Vo(t)=4e-10t+8e-25t
ب) خازنها با ولتاژ اولیه 4V و 8V پر شده اند به محض بسته شدن کلید این دو خازن با هم موازی شده اند و ولتاژ دو سر آنها به مقدار زیر می رسد:
خازن معادل ظرفیت و مقاومت دو سر آن ها معادل اتصال موازی مقاومتهای 20 و 40 کیلواهم است (یعنی 40/3 کیلواهم). ثابت زمانی مدار برابر است با:
v(t)=2e-12.5t
>
*******************************************************

## Slide 26
3-1-4- پاسخ کامل مدار مرتبه اول
پاسخ یک مدار به تحریک ورودی و شرایط اولیه را پاسخ کامل گویند. پاسخ ورودی صفر و پاسخ حالت سفر، حالت های خاص پاسخ کامل هستند. نشان خواهیم داد که برای مدار ساده RC، پاسخ کامل برابر است با مجموع پاسخ ورودی صفر و پاسخ حالت صفر.
معادله دیفرانسیل توصیف کننده مدار RC با ورودی is(t) و شرایط اولیه v(0)=V0 چنین است.
: اگر v1پاسخ ورودی صفر باشد با جواب:
: اگر v2پاسخ حالت صفر باشد با جواب:
جمع دو معادله به شرط
خطی بودن مدار
از آنجا که v1+v2 در معادله دیفرانسیل فوق و شرط اولیه صدق می کند و براساس شرط یکتایی جواب معادله دیفرانسیل، لذا تنها جواب معادله می باشد. بنابراین:
پاسخ حالت صفر + پاسخ ورودی صفر = پاسخ کامل مدار خطی
در مدار RC با ورودی ثابت Is
)
)

## Slide 27
پاسخ هر متغیر خروجی، دارای بخش گذرا و دایمی است. با بازنویسی پاسخ کامل قبلی به صورت زیر داریم:
جمله یک تابع نمائی میرا است و برای مقادیر بزرگ t به سوی صفر میل می کند. از این رو جمله دوم را پاسخ گذرا گویند زیرا برای مقادیر بزرگ t این جمله به سوی صفر میل می کند. وقتی جمله گذرا به سوی صفر میل می کند، پاسخ تنها با عبارت RI بیان می شود. از این رو جمله اول را پاسخ حالت دائمی گویند.
پاسخ حالت دائمی + پاسخ حالت گذرا= پاسخ کامل مدار خطی
حالت دایمی
حالت گذرا
:پاسخ حالت دایمی متغیر خروجی y(t)
:پاسخ حالت گذرای متغیر خروجی y(t)
  در یک مدار پایدار، پاسخ دائمی تنها معلول ورودی است (شکل حالت دایمی با شکل موج ورودی ارتباط نزدیکی دارد). پاسخ حالت گذرا، هم به ورودی و هم به شرایط اولیه بستگی دارد.
در معادله نمونه بالا، اگر حالت اولیه V0 به صورت V0=RI انتخاب شود ضریب جمله پاسخ گذرا صفر می شود و مدار از ابتدا بدون داشتن پاسخ گذرا به حالت دائمی خود می رسد.
پاسخ کامل، تابع خطی تحریک ورودی نیست (مگر آنکه مدار از حالت صفر شروع نماید).

## Slide 28
مثال) مدارهای با چند ثابت زمانی: در مدار مقابل، ولتاژ اولیه خازن صفر است. اگر کلید در لحظه t=t1 بسته شود، ولتاژ v را برای تمام لحظات بزرگ تر از صفر بدست آورید.
حل) در فاصله زمانی مدار RC را با ثابت زمانی 1=R1C1 داریم و ورودی ثابت پله اعمال شده است. پس:
(
در ادامه، ولتاژ خازن را درست قبل از بسته شدن کلید تعیین می کنیم و سپس رابطه ولتاژ خازن را بر اساس خاصیت تغییرناپذیری با زمان برای لحظات t≥t1 تعیین می کنیم.
(
: پیوستگی ولتاژ خازن
پاسخ حالت صفر
پاسخ ورودی صفر
*******************************************************

## Slide 29
مثال) مدارهای با چند ثابت زمانی: در مدار مثال قبل، فرض کنید خازن C2 بدون ولتاژ اولیه را به جای مقاومت R2 قرار دهیم، چه تفاوت عمده ایی در پاسخ ولتاژ رخ می دهد؟
حل) تا زمان t=t1 پاسخ همان عبارت قبلی با ثابت زمانی 1=RC1 است یعنی :
در لحظه t=t1 و به محض بسته شدن کلید K2، خازنC2 با ولتاژ اولیه صفر با خازنC1 با ولتاژ اولیه موازی شده و جهش ولتاژ خواهیم داشت. خازن معادل C=C1+C2 دارای ولتاژ زیر خواهد بود:
و ثابت زمانی مدار به صورت است. پاسخ کامل مدار برای t≥t1 چنین خواهد بود:
*******************************************************

## Slide 30
مثال) مدار با دو منبع: در مدار شکل زیر رابطه ولتاژ دو سر خازن را به دست آورید.
حل) ابتدا ولتاژ دو سر خازن را در لحظه t=0- بدست می آوریم. در لحظه t=0- منبع سمت چپ حضور ندارد و نیز مدار به حالت دائمی رسیده است.
با کمک قاعده
تقسیم جریان
برای لحظات مثبت داریم:
:پیوستگی ولتاژ
:ولتاژ خازن در t=∞
:ثابت زمانی مدار
*******************************************************

## Slide 33
3-1-5- مدارهای غیرخطی مرتبه اول
مثال) در مدار شکل زیر، پاسخ ورودی صفر را در سه حالت زیر به دست آورید.
الف) مقاومت خطی تغییر ناپذیر با زمان .
ب) مقاومت خطی تغییرپذیر با زمان
پ) مقاومت غیر خطی با مشخصه
حل)
الف) بدیهی است که
ب) معادله دیفرانسیل مدار به صورت زیر در می آید
پ) معادله دیفرانسیل مدار چنین در می آید
*******************************************************

## Slide 34
مثال) در مدار RC شکل مقابل فرض کنید است. پاسخ v(t) ولتاژ دو سر خازن را برای تعیین کنید؟
حل)
از معادله دیفرانسیل در فاصله تا انتگرال می گیریم و چون کراندار است پس و بنابراین به دست می آوریم:
یعنی همانند مدار خطی، اثر ضربه، افزایش ولتاژ خازن به 1V در است. پس می توان نوشت:
پاسخ پله این مدار به صورت می باشد و به روشنی دیده می شود که پاسخ ضربه مشتق پاسخ پله نمی باشد.
*******************************************************

## Slide 35
مثال) در مدار شکل مقابل ولتاژ اولیه خازن 1F برابر با است و مشخصه مقاومت غیر خطی به صورت نشان داده شده در شکل است. ولتاژ دو سر خارن را برای تمامها تعیین کنید.
حل) چون خازن و مقاومت موازی هستند و ولتاژ اولیه خازن است، پس نقطه کار مقاومت غیرخطی در نقطه است که در آن می باشد. معادله مشخصه مقاومت در این ناحیه، به صورت است. معادله اولیه مدار و شرط اولیه آن چنین است:
که با منظور کردن مقدار تعیین می شود:
مقداری است که ولتاژ دو سر خازن به می رسد. یعنی به نقطه در مشخصه مقاومت غیر خطی می رسیم:
برای روی مشخصه مقاومت غیر خطی قرار می گیریم که معادله آن به صورت است. معادله مدار و شرط اولیه آن چنین است:

## Slide 36
که با منظور کردن شرط اولیه شده و معادله به صورت زیر است:
اکنون باید دید که در چه زمانی به نقطه می رسیم، یعنی یا
یعنی در فاصله رابطه برابر است با .
برای روی مشخصه مقاومت غیرخطی قرار می گیریم که معادله آن است. معادله دیفرانسیل مدار برای چنین است:
در نتیجه برای تمام زمان های ولتاژ دو سر خازن به صورت زیر خواهد بود و ولتاژ خازن در شکل نشان می دهد که پیوسته است:
*******************************************************

## Slide 37
مثال) مدار غیرخطی با پدیده جهش: اکنون همان مدار غیر خطی را در نظر بگیرید لیکن مشخصه مقاومت غیر خطی را به صورت توصیف شده در صفحه کل مقابل فرض کنید.
حل) نقطه کار در نقطه است که در آن ولت است. در این حالت نیز ابتدا روی پاره خط مشخصه حرکت می کنیم که معادله آن است. معادله دیفرانسیل مدار به صورت زیر نوشته می شود:
که با منظور کردن شرط اولیه می شود. یعنی:
این پاسخ تا زمانی معتبر است که به نقطه برسیم که در آن می شود. یعنی:
در نقطه نمی توانیم روی شاخه مقاومت غیرخطی حرکت کنیم. زیرا ولتاژ افزایش یافته و جریان که به صورت است، مثبت می شود و جریان مقاومت نیز مثبت است و بنابراین نمی توان رابطه یعنی را برقرار کرد.
تنها کاری که انجام می شود به خاطر پیوستگی ولتاژ خازن از نقطه مشخصه به نقطه مشخصه جهش پیدا می شود که ولتاژ نقطه همان ولتاژ نقطه است. بنابراین برای روی مشخصه مقاومت غیر خطی حرکت می کنیم داریم:

## Slide 38
معادله دیفرانسیل مدار برای چنین نوشته می شود:
در نهایت، معادلات ریاضی ولتاژ دو سر مقاومت یا خازن عبارتند از:
پیوستگی ولتاژ دو سر مقاومت و جهش جریان در مقاومت را مورد توجه قرار دهید.
*******************************************************

## Slide 39
مثال) مدار غیر خطی تقریب خطی تکه ای: در مدار شکل مقابل فرض کنید دیود پیوندی از طریق خازن به منبع ولتاژ که دارای شکل موج مستطیلی طبق شکل زیر است وصل شود. می خواهیم ولتاژ دو سر خازن و ولتاژ دو سر دیود را بدست آوریم .
حل)
که یک معادله دیفرانسیل غیر خطی است که به سادگی قابل حل نمی باشد. بنابراین به سوی روش تقریبی و استفاده از روش تقریب خطی تکه ای روی می آوریم. می توان مدار متشکل از دو مقاومت و و دو دیود ایده آل و شکل زیر را که دارای مشخصه داده شده در بالا است، جایگزین دیود واقعی کرد (تقریب خطی تکه ای).

## Slide 40
هنگامی که ولتاژ Vs برابر Vo باشد دیود وصل و دیود قطع می شود و مدار با ثابت زمانی خازن را در فاصله تا پر می کند. برای ورودی صفر می شود و با توجه به ولتاژ ذخیره شده در خازن، خازن از طریق دیود و مقاومت تخلیه می شود (دیود قطع و دیود وصل می شود).
ثابت زمانی تخلیه خازن است.
بر حسب این که مقادیر و در مقایسه با مقدار چگونه باشند حالت های مختلفی رخ می دهد که دو حالت بسیار مهم آن مطرح خواهند شد.
1- حالتی که و
یعنی زمان برای پر شدن خازن و تخلیه آن کافی است. به عبارتی، در انتهای هر نیم سیکل خازن کاملاً پر و یا کاملاً تخلیه می شود. شکل موج های ولتاژ دو سر خازن و ولتاژ دو سر دیود در زیر نشان داده شده است:

## Slide 41
2- حالتی که و در مقایسه با قابل مقایسه باشند:
در این حالت در زمان های پر و خالی شدن، زمان کافی برای پر شدن و نه زمان کافی برای تخلیه کامل پیش می آید. لیکن چون پر شدن و خالی شدن خازن به طور متناوب ادامه می آید، نهایتاً به یک حالت دائمی خواهیم رسید. یعنی هنگام پر شدن نهایتاً به ولتاژ می رسد و هنگام خالی شدن نهایتاً به ولتاژ می رسد که مقادیر باید تعیین شوند.
بعد از ثانیه منبع صفر می شود و خازن با ثابت زمانی تخلیه می شود و داریم:
چون فرض کردیم به حالت دائمی رسیدیم و پر شدن و خالی شدن تکرار می شود پس اگر رابطه را در حساب کنیم، حاصل آن باید مساوی و اگر رابطه را در حساب کنیم، حاصل آن باید مساوی باشد. یعنی:
با قرار دادن مقدار از معادله در معادله ، مقدار و سپس مقدار به صورت زیر بدست می آید:

## Slide 42
حالت گذرا
حالت دایمی
درجه تقریب به دست آمده با روش خطی تکه ای در مقایسه با پاسخ واقعی بستگی به این دارد که تقریب خطی تکه ای مشخصه دیود پیوندی تا چه حدی مدل خوبی برای آن باشد.
*******************************************************

## Slide 43
3-2- مدارهای مرتبه دوم
3-2-1- معرفی مدارهای مرتبه دوم و انواع پاسخ در آن ها
مدارهای مرتبه دوم مدارهایی هستند که علاوه بر تعدادی مقاومت، منابع نابسته و وابسته از هر نوع، دو عنصر ذخیره کننده انرژی مستقل از هم نیز دارند یعنی با دو خازن مستقل یا دو سلف مستقل و یا یک خازن و یک سلف. مانند مدارهای مرتبه اول، در مورد مدارهای مرتبه دوم نیز با پاسخ ورودی صفر، پاسخ حالت صفر و پاسخ کامل مواجه خواهیم شد که دقیقاً به همان مفهوم مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
3-2-2- پاسخ ورودی صفر مدار مرتبه دوم
مدار RLC موازی که شامل یک مقاومت، یک خازن و یک سلف است که با هم موازی وصل شده‌اند به عنوان مدار مرتبه دوم نمونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اگر متغیر مورد نظر ولتاژ خازن باشد:
اگر متغیر مورد نظر جریان سلف باشد:
توجه کنید که ضرایب معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم بر حسب vc و iL یکسان هستند و اختلاف این دو معادله فقط در شرایط اولیه آنها است. بدیهی است با معلوم بودن vc و iL می‌توان همه متغیرهای مدار را به دست آورد.

## Slide 44
در حالت استاندارد، معادله مشخصه مدار مرتبه دوم به صورت زیر نوشته می شود:
به α ضریب میرایی و به ωo فرکانس زاویه ای تشدید گفته می شود.
ریشه های معادله مشخصه، فرکانس های طبیعی مدار هستند و از مشخصات ذاتی یک مدار بوده و به ورودی و شرایط اولیه بستگی ندارند.
چند جمله ای مشخصه معادله دیفرانسیل ولتاژ خازن و یا جریان سلف به صورت زیر است:
1- میرای شدید ( ωo< α): هر دو فرکانس طبیعی حقیقی و منفی می باشند و شکل پاسخ چنین است:
2- میرای بحرانی (= ωo α): دو فرکانس طبیعی، حقیقی و برابر می باشند.
3- میرای ضعیف ( ωo> α): دو فرکانس طبیعی، مزدوج مختلط می باشند.
به ωd فرکانس میرایی گفته میشود.
4- بی اتلاف یا نوسانی (= 0 α): فرکانس های طبیعی، موهومی محض می باشند.
براساس نسبت بین ضریب میرایی و فرکانس تشدید، چهار حالت برای پاسخ مدار مرتبه دوم می تواند متصور باشد که عبارتند از:
or
تمامی ثابت ها از روی شرایط اولیه تعیین می شوند.

## Slide 45
میرای شدید
میرای بحرانی
میرای ضعیف
بی اتلاف
توجه کنید که در حالت میرای ضعیف، منحنی‌های خط چین به صورت بوده و پوش پاسخ نامیده می‌شوند. مقدار شدت میرایی و مقدار فرکانس نوسانات را نشان می دهند. چنین شکل موجی را اصطلاحاً سینوسی میرا گویند.
حالت بی اتلاف، حالت خاصی از حالت میرای ضعیف است که در آن و

## Slide 46
توجه شود که برابر بودن معادله مشخصه دو متغیر در یک مدار، نشان دهنده این است که دو متغیر فرکانس های طبیعی یکسان دارند.

## Slide 47
مثال) مدار مرتبه دوم بی اتلاف: در مدار زیر، رابطه جریان سلف و ولتاژ خازن را به دست آورید. سپس انرژی سلف و خازن را محاسبه کنید.
حل)
(
(
انرژی ذخیره شده در لحظه نیز برابر است با:
for all of “t”
این موضوع را از اول انتظار داشتیم چون مقاومتی در مدار وجود ندارد که موجب اتلاف انرژی شود. یعنی گرچه انرژی درسلف و انرژی در خازن در زمان‌های مختلف تغییر می‌کند، لکن مجموع آنها ثابت است. یعنی انرژی از سلف به خازن و از خازن به سلف با فرکانس یعنی دو برابر فرکانس نوسان مدار منتقل می‌شود.
*******************************************************

## Slide 48
نکته مهم: در هر مدار مرتبه دوم (بدون منابع وابسته) با دو سلف یا دو خازن مستقل از هم، فارغ از شکل مدار، فقط حالت پاسخ میرای شدید پیش می‌آید. به مثال زیر توجه شود.
:KVL در مش 1
:KVL در مش 2
با تعیین معادله مشخصه و نوشتن دلتای معادله مشخصه خواهیم داشت:
مثال) مدار مرتبه دوم با دو سلف یا دو خازن: ثابت کنید در این مدار مرتبه دوم (بدون منابع وابسته) با دو سلف، فقط حالت پاسخ میرای شدید پیش می‌آید.
حل) برای حالت دو خازن
*******************************************************
برای حالت دو خازن
:KCL در گره 1
:KCL در گره 2
قراردهی از معادله 2 در معادله 1
قراردهی از معادله 2 در معادله 1

## Slide 49
نکته مهم: دلیل آنکه مدار RLC موازی می‌تواند حالت میرای ضعیف داشته باشد ولی مدار با دو L یا دو C نمی‌تواند حالت میرای ضعیف داشته باشد، این است که وقتی که سلف و خازن با هم باشند تبادل انرژی میان آنها برقرار می‌شود و ممکن است مدار میرای ضعیف باشد. به عبارتی، وقتی که دو سلف یا دو خازن با هم باشند انرژی آنها به تدریج کاهش می‌یابد و مدار میرای شدید می‌شود. فرکانس‌های طبیعی مدارهای مرتبه دوم ساخته شده از دوسلف یا دو خازن همواره حقیقی منفی است. و در حالتی کلی تر، فرکانس‌های طبیعی مدارهای ساخته شده با هر تعداد سلف و مقاومت و یا با هر تعداد خازن و مقاومت (بدون منابع وابسته) همواره حقیقی منفی هستند.
Q: ضریب کیفیت یک مدار: می‌دانیم در یک مدار RLC موازی، انرژی ذخیره شده در سلف و خازن به یکدیگر منتقل می‌شود و در هر سیکلی مقداری انرژی در مقاومت تلف می‌شود. هرچه تلف شدن کل انرژی در مقاومت مدت طولانی لازم داشته باشد اصطلاحا می‌گویند کیفیت مدار بهتر است یا مدار ضریب کیفیت بالاتری دارد.
ضریب کیفیت Q یک مدار مرتبه دوم را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:
می‌توان حالت‌های چهارگانه مدار مرتبه دوم RLC موازی را بر حسب مقدار Q نیز بیان کرد:
حالت میرای شدید، حالت میرای بحرانی، حالت میرای ضعیف، حالت بی‌اتلاف:
هرچه R بیشتر باشد، مقدار Q بیشتر خواهد بود. برای (مدار بی اتلاف با شاخصه ) مقدارQ بینهایت است و نوسان مداوم داریم. از منظر دیگر قابل مشاهده است که ضریب میرایی است و هرچه R بزرگتر شود، کمتر شده و Q بزرگتر می شود.
در تعریفی دیگر، Q به صورت نسبت انرژی ذخیره شده در یک مدار به توان تلف شده در هر سیکل بیان می‌شود. یعنی هرچه Q بزرگتر باشد توان تلف شده در هر سیکل کمتر است و تعداد سیکل‌های نوسانی بیشتری لازم است تا کل انرژی ذخیره شده در مدار به صفر برسد.
برای محاسبه ضریب کیفیت یک مدار مرتبه دوم غیر RLC موازی، باید معادله دیفرانسیل آن مدار را نوشت و ضرایب و را از روی معادله مشخصه تعیین کرد و سپس در رابطه قرار داد.

## Slide 50
مثال) در مدار روبرو:
الف) R1 را چنان انتخاب کنید که مدار برای t > 0 میرای بحرانی باشد.
ب) R2 را چنان انتخاب کنید که vC(0)=100V باشد. سپس vC(t) برای t ≥ 0 تعیین کنید.
حل)
الف) بعد از بسته شدن کلید، مقاومت R2 حذف شده و مدار معادل به صورت زیر می شود:
:شرط میرای بحرانی
ب) برای تعیین ولتاژ خازن در لحظه صفر، باید مدار بالا را در t=0- تحلیل کنیم:
لازم است جریان اولیه سلف نیز در لحظه t=0- تعیین شود:
*******************************************************

## Slide 51
3-2-3- پاسخ حالت صفر مدار مرتبه دوم
مجدداً پاسخ حالت صفر مدار RLC موازی، به عنوان مدار مرتبه دوم نمونه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پاسخ حالت صفر، پاسخ به ورودی نابسته است، در حالی که حالت های اولیه مدار، شامل ولتاژ خازن و جریان سلف، برابر با صفر می باشند.
تذکر: مقادیر ولتاژ خازن و جریان سلف در 0-، 0 و 0+ برابر هستند، اگر ورودی مدار ضربه نباشد.
پاسخ معادله به صورت است که در آن پاسخ معادله همگن است که حالت های چهارگانه را می تواند داشته باشد و ضرایب آن از شرایط اولیه مدار به دست می آیند.
پاسخ خصوصی ip به ورودی بستگی دارد. اگر ورودی مقدار ثابت) تابع پله( باشد، ip را مقدار ثابت می‌گیریم و اگر ورودی سینوسی باشد، را به صورت سینوسی با همان فرکانس می‌گیریم.
نکته: ممکن است علاوه بر سیگنال ورودی، مشتقات آن (از مرتبه های مختلف) و یا ترکیب جمع و تفریق آن ها نیز در معادله توصیف کننده مدار ظاهر شوند. حتی ممکن است معادله دیفرانسیل بر حسب یک متغیر مدار، از مرتبه دوم باشد، لکن بر حسب یک متغیر دیگر مدار، از مرتبه اول باشد.
به روال مدارهای مرتبه اول، می‌توان نشان داد که پاسخ حالت صفر مدار مرتبه دوم، تابع خطی ورودی است.

## Slide 52
مثال) در مدار شکل مقابل، معادله دیفرانسیلی برحسب به دست آورید ( مدار با دو سلف).
حل)
ملاحظه می شود مشتق ورودی در سمت راست معادله ظاهر شده است.
*******************************************************
مثال) معادله دیفرانسیلی بر حسب ولتاژ v در دو سر مقاومت بنویسید.
حل)
*******************************************************
ملاحظه می‌شود مشتق دوم ورودی در طرف دوم معادله ظاهر می‌شود.

## Slide 53
محاسبه پاسخ حالت صفر برای ورودی دلخواه، در بخش های بعد ارائه داده می‌شود. بنابراین تنها پاسخ پله و پاسخ ضربه را حساب می‌کنیم.
پاسخ پله: همانطور که می‌دانیم منظور از پاسخ پله، پاسخ حالت صفر به ورودی پله واحد است.
پاسخ بخش همگن، به محل فرکانسهای طبیعی (یعنی مقادیر R، Lو C) بستگی دارد. برای دو حالت میرای شدید و ضعیف، به صورت زیر عمل می شود:
:حالت میرای شدید
ولتاژ خازن و جریان سلف برای مقادیر مختلف ضریب میرایی

## Slide 54
:حالت میرای ضعیف
(­
(­
اگر می خواستیم ولتاژ دو سر خازن را در حالت میرای ضعیف حساب کنیم، می نوشتیم:

## Slide 55
تعبیر فیزیکی رفتار مدار مرتبه دوم RLC موازی با پاسخ پله:
چون مدار در حالت صفر قرار دارد پس:
چون ولتاژ دو سر خازن و جریان گذرنده از سلف پیوسته هستند، پس:
وقتی جریان ثابت اعمال شود این جریان از سلف نمی تواند بگذرد. پس سلف در t = 0+ مانند شاخه مدار باز عمل می کند. این جریان از مقاومت نیز نمی تواند عبور کند چون ولتاژ دو سر آن با ولتاژ دو سر خازن یکی است. بنابراین جریان تماما باید از خازن عبور کند یعنی خازن در t = 0+ مانند شاخه اتصال کوتاه عمل می کند. پس در t=0+ خازن مانند اتصال کوتاه و سلف مانند مدار باز است. لذا تمام جریان منبع از خازن عبور می کند و داریم:
یعنی ولتاژ خازن در t = 0+ صفر است ولی شیب آن برابر است یعنی خازن شروع به پر شدن می کند. با افزایش ولتاژ خازن، جریان گذرنده از مقاومت و سلف افزایش می یابد. در نهایت به حالت دائمی می‌رسیم که جریان ثابتی از سلف می‌گذرد و بنابراین ولتاژ دو سر آن صفر است و بنابراین جریان هم نمی‌گذرد. پس در t=∞ مدار به حالت دایمی می رسد و خازن مانند مدار باز و سلف مانند اتصال کوتاه خواهد بود. لذا تمام جریان از سلف عبور می کند.

## Slide 56
پاسخ ضربه: پاسخ حالت صفر یک مدار تغییر ناپذیر با زمان به ورودی ضربه واحد است که در t=0 اعمال شده است. پاسخ ضربه با h(t) نشان داده شده و از چند روش می توان آن را به دست آورد (که به عنوان نمونه، جواب نهایی آن حالت میرای ضعیف نوشته خواهد شد):
برای تعیین شرایط اولیه در لحظه t=0+از طرفین معادله در بازه 0- تا 0+ انتگرال گرفته می شود:
تابع پیوسته از زمان است. در غیر این صورت، چون مشتق دوم آن در معادله اولیه ظاهر می‌شود و بنابراین در سمت راست هم باید مشتق تابع ضربه داشته باشیم. بنابراین:
1- روش اول تعیین پاسخ ضربه: با توجه به اینکه ورودی ضربه می تواند شرایط اولیه را در t=0 تغییر دهد، لذا شرایط اولیه معادله دیفرانسل در t=0- نوشته می شود.
برای t>0 دیگر اثری از ورودی ضربه نیست و باید پاسخ ورودی صفر مدار محاسبه شود:
برای حالتی که مدار میرای ضعیف باشد، بدست می آید:
(

## Slide 57
ولتاژ دو سر خازن در اثر ضربه اعمال شده از رابطه زیر به دست می آید:
جریان سلف و ولتاژ خازن در پاسخ ضربه در ازای مقادیر مختلف ضریب میرایی
با توجه به اینکه ولتاژ دو سر خازن همان ولتاژ دو سر سلف است، پس:
یعنی همانند مدار ، اعمال ناگهانی جریان ضربه باعث افزایش ناگهانی ولتاژ خازن از صفر به می شود.
دو راه دیگر برای به دست آوردن ولتاژ خازن: در t=0 خازن مانند اتصال کوتاه رفتار می کند و تمام جریان منبع از خازن عبور خواهد کرد. همچنین با قانون KCL در مدار نیز می توان آن را به دست آورد. لذا داریم:

## Slide 58
2- روش دوم تعیین پاسخ ضربه: پاسخ ضربه در مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان، مشتق پاسخ پله می باشد.
(­
3- روش سوم تعیین پاسخ ضربه: می‌دانیم اگر منبع جریان با خازن موازی باشد، اتصال آن ها معادل اتصال سری خازن با منبع ولتاژ خواهد بود. اگر به جای تابع ضربه فرض کنیم، منبع ولتاژ معادل به صورت در می‌آید. منبع ولتاژ ثابت سری با هر خازن را می‌توان به جای ولتاژ اولیه آن خازن در نظر گرفت. پس به روشنی دیده می‌شود که اثر ضربه ورودی، افزایش ولتاژ اولیه خازن در لحظه به مقدار است.
4- روش چهارم تعیین پاسخ ضربه (تقریب تابع ضربه واحد با پالس واحد): فرض کنید که در فاصله جریان ثابت اعمال شود. قبلاً گفته شد که خازن مانند شاخه اتصال کوتاه عمل می کند و همه جریان از آن می گذرد. یعنی:

یعنی ولتاژ خازن با شیب شروع به افزایش کرده و در لحظه به مقدار میرسد. فرض این که در تمام فاصله زمانی 0 تا همه جریان از خازن می‌گذرد درست نیست، زیرا با افزایش ولتاژ دو سر خازن، جریان از مقاومت و سلف هم می‌گذرد. لکن وقتی ملاحظه می کنیم که شیب افزایش ولتاژ خازن بیشتر بوده و ولتاژ خازن در لحظه به مقدار می‌رسد. بنابراین برای نیز ولتاژ خازنخواهد بود. یعنی اثر جریان ضربه ورودی، افزایش ولتاژ خازن از صفر به مقدار است.

## Slide 59
مثال) الف) معادله دیفرانسیل برحسب vC را به دست آورید. ب) پاسخ پله و ضربه vC را بدست آورید. برای مقادیر اولیه ولتاژ خازن و جریان سلف، مقادیر ثابتی را در نظر بگیرید.
حل) الف) به دست آوردن معادله دیفرانسیل به صورت زیر است:
KCL: در گره 1
KCL: در گره 2
از معادله دوم v1 را بر حسب v2 استخراج نموده و در معادله اول قرار داده و از آن مشتق می گیریم:
در تشکیل معادله دیفرانسیل، باید شرایط اولیه معادله نیز مشخص شود. لذا با فرض پیوستگی ولتاژ اولیه خازن Vo و جریان اولیه سلف Io، داریم:
برای تعیین مشتق تغییرات v2 در لحظه صفر، از معادله اول و دوم KCL استفاده می شود:

## Slide 60
در هنگام اعمال ورودی پله واحد، پیوستگی ولتاژ خازن و جریان سلف حفظ می شود:
: ورودی پله
t > 0
)
)
: بعد از جای گذاری مقادیر اولیه
(
(
ب) برای محاسبه پاسخ پله شرایط اولیه را صفر گرفته و ورودی را پله واحد می گیریم و ملاحظه می شود که گرچه ما پاسخ پله را می خواستیم، عملاً باید پاسخ ضربه معادله فوق را حساب کنیم.
*******************************************************

## Slide 61
مثال) معادله دیفرانسیل ارتباط دهنده و را در مدار زیر به دست آورده و پاسخ پله را تعیین کنید.
حل) با توجه به متغیر مورد نظر بهتر است که از روش تحلیل مش استفاده شود.
KCL: در گره 1
KCL: در گره 2
با منظور کردن مقادیر عددی بدست می آوریم:
با استفاده از شرایط اولیه صفر یعنی و داریم:
*******************************************************

## Slide 64
3-2-4- تحلیل مدار مرتبه دوم با روش فضای حالت (State Space)
در تعیین پاسخ ورودی صفر، اگر و معلوم باشند می‌توان و را در هر زمان تعیین کرد. با معلوم بودن حالت اولیه در لحظه یعنی و ، می‌توان حالت در هر لحظهt یعنی و را تعیین کرد.
مقادیر و انرژی ذخیره شده در مدار را در هر لحظه تعیین می‌کنند.
می‌توان مقادیر و را در صفحه در تمام لحظه ها به دست آورد و مسیر فضای حالت را رسم کرد.
در روش فضای حالت، سعی می شود که مشتق متغیرهای حالت بر حسب متغیرهای حالت و اثر منابع نوشته شود.
مزایای توصیف یک مدار در فضای حالت:
۱- توصیف فضای حالت، تصویری روشن از رفتار کامل مدار را به ما می‌دهد. زیرا توصیفی به وسیله معادله دیفرانسیل مرتبه اول (از نوع برداری) از مدار می دهد.
۲- این روش تنها روش مؤثر در تجزیه و تحلیل مدارهای غیر خطی و تغییر پذیر با زمان است.
۳- سیستم معادلات به دست آمده از روش فضای حالت، از لحاظ محاسبه و حل عددی در کامپیوتر های دیجیتال، به سهولت قابل برنامه ریزی است (به خاطر شکل خاص معادلات).

## Slide 65
:بردار حالت (هر درایه را متغیر حالت نامند)
توصیف فضای حالت مدار RLC موازی: در مدار مرتبه 2 مقابل، ولتاژ خازن و جریان سلف به عنوان متغیرهای حالت انتخاب می شوند:
KVL:
KCL:
سپس دستگاه معادلات حالت، به شکل مقابل تشکیل می شود:
به A ماتریس حالت گفته می شود و به معادلات بالا معادلات حالت گویند.
با داشتن حالت اولیه متغیرهای و می‌توان هر لحظه را از معادلات فوق به دست آورد. از تئوری معادلات دیفرانسیل می‌دانیم که با داشتن حالت اولیه و معادلات دیفرانسیل مدار، می‌توان حالت در هر زمان t یعنی و به صورت یکتایی به دست آورد.
متغیرهای و را متغیرهای حالت و بردار را بردار حالت گویند. بردار را بردار حالت اولیه گویند.

## Slide 66
مسیر فضای حالت: با داشتن حالت اولیه و و محاسبه و برای تمام t، می‌توان حالت در هر لحظه را به عنوان مختصات نقطه ای در صفحه در نظر گرفت. با تغییر t، نقطه() یک منحنی را طی می‌کند که از حالت اولیه (, ) شروع می‌شود. این منحنی را مسیر فضای حالت گویند. صفحه را فضای حالت گویند.
در روش عددی حل معادلات و ترسیم فضای حالت، از اتصال مقادیر حالت، مسیر حالت به دست می آید.
در روش تحلیلی حل معادلات و ترسیم فضای حالت، معادله بین متغیرهای حالت، با حذف متغیر اولیه به دست آمده و مسیر ترسیم می شود. مثلاً در معادلات حالت زیر، روابط iL(t) و vC(t) نوشته شده و سپس متغیر t بین آنها حذف می شود تا معادله مسیر حالت به دست آید.
حالت میرای شدید
حالت میرای ضعیف
حالت نوسانی بدون اتلاف

## Slide 67
روش عددی حل معادلات حالت:
با فرض اینکه گام زمانی حل معادلات، Δt است، حل عددی به صورت زیر انجام می شود:
به ماتریس زیر، ماتریس انتقال حالت گفته می شود.
می‌توان با انتخاب بردار حالت xمتشکل از ولتاژ تمام خازن‌های مستقل از هم و جریان تمام سلف‌های مستقل از هم، معادلات حالت مدار را به صورت معادله دیفرانسیل برداری زیر نوشت.
x=Ax+bw
که در آن xبردار حالت،w ورودی،A یک ماتریس وb یک بردار است.
مفهوم پایدار مجانبی: اگر مسیر فضای حالت برای هر حالت اولیه و برای ورودی صفر کراندار بماند و وقتی مسیر به سوی مبدأ میل کند، مدار را پایدار مجانبی نامند.

## Slide 68
مثال) الف) معادلات حالت مدار مقابل را بنویسید (Vo=2و Io=1).
ب) مسیر حالت را به روش عددی تا سه نقطه مشخص کنید (Δt=0.2).
KCL: در گره خازنی
KVL: در مش راست
0
بنابراین دستگاه معادلات حالت به شکل مقابل تشکیل میشود:
حل)
ماتریس انتقال حالت و مسیر حالت به صورت زیر استخراج می شود:

## Slide 69
مثال) در مدار مقابل، معادلات حالت را بنویسید.
حل)
KVL: در مش آبی
KCL: در گره 1
به دلیل حضور دو متغیر غیر حالت ix و vx، باید دو معادله جدید نوشته شود.
KVL: در مش بیرونی
KCL: در گره 2
با جای گذاری ix و vx در معادلات بالا داریم:

## Slide 70
حل مستقیم معادلات حالت =A با استفاده از مقادیر ویژه
یاداوری مقادیر ویژه و بردار های ویژه یک ماتریس: برای یک ماتریس A اگر بتوان ثابتی مانند λ و بردار غیرصفری مانند u چنان پیدا کرد که:
Au=λu
در این صورت λ را مقدار ویژه و u را بردار ویژه ماتریسA گویند.
(A-λI)u=0
چون طرف راست این معادله صفر است، برای این که معادله جوابی غیرصفر داشته باشد، لازم است:
Det(A-λI)=0
از این رابطه، مقادیر ویژه λ به دست می آید که با قرار دادن آن در رابطه (1) بردار های ویژه متناظر آن به دست خواهد آمد.
Au=λu
(1)
اگر 1λ و 2λ مقادیر ویژه ماتریس A بوده و u1 و u2 بردارهای ویژه متناظر آن ها باشند، جواب این معادله به صورت کلی زیر نوشته می شود:
X(t)=k1u1+k2u2
و می توان بررسی کرد که این جواب در معادله (1) صدق می کند:
(t)= k1 λ1 u1+k2 λ2 u2
(t)= k1 A u1+k2 A u2
= A(k1u1+k2u2) =Ax(t)
ریشه های det(A-λI)=0 همان فرکانس های طبیعی مدار می باشند (به عبارتی فرکانس های طبیعی، مدار با مقادیر ویژه ماتریس A یکی هستند).
k1 و k2چنان انتخاب می شوند که شرط اولیه معادلات حالت برآورده شود. یعنی:
X0=k1u1+k2u2
= k1 + k2
k1u11+k2u12=x01
k1u12+k2u22=x02

## Slide 71
مثال) مقدار ویژه و بردار های ویژه ماتریس را تعیین کنید.
Det(A-λI)==0 λ2 +3 λ-10=0  λ1=2 , λ2=-5
Au1= λ1u1 =2u11+2u12=-2u11u11=-2u12 u1=
Au2= λ2u2 ==2=u21+2u22=-5u21u22=-3u21u2=
بنابراین مقادیر ویژه ماتریسA برابر با 2 و 5- هستند و بردارهای ویژه متناظر آن ها به ترتیب و هستند.
*******************************************************
حل)
مثال) معادلات حالت مدار شکل مقابل را بنویسید و آن ها را برای حالت اولیه v0=1 , i0=1 حل کنید.
حل)
یا =x x(0)=

## Slide 72
تعیین مقادیر ویژه ماتریس A
=  λ2 +4 λ+3=0  λ1=-1 , λ2=-3
تعیین بردارهای ویژه ماتریس A
 = - u12=-4u11
اگر u11 را به دلخواه یک بگیریم u12=-4 (منظور امتداد بردار ویژه است)، بنابراین بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه 1λ است.
 = - u22=-12u21
اگر u21 را به دلخواه یک بگیریم u22=-12 (منظور امتداد بردار ویژه است)، بنابراین بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه 2λ است.
شکل کلی جواب معادله عبارت است از:
x(t)= k1 u1+k2 u2=
k1
+k
بردار حالت اولیه بصورت x(0)= است بنابراین :

بنابراین جواب معادلات حالت به صورت زیر در می آید:
*******************************************************

## Slide 73
KCL: در گره بالایی
KVL:
بعد از تعیین معادلات نرمال، حل معادلات به روش عددی ساده است.
نکته مهم: انتخاب ولتاژ خازن و جریان سلف به عنوان متغیرهای حالت اجباری نیست. گاهی راحت تر است بار خازن و شار سلف بعنوان متغیرهای حالت انتخاب شوند.
مثال) معادلات حالت مدارهای غیرخطی: معادلات حالت نرمال را برای مدار غیرخطی مقابل تشکیل دهید.
حل)
*******************************************************

## Slide 74
3-2-5- نوسان، مقاومت منفی و پایداری در مدارهای مرتبه دوم
مدار نوسانی: می دانیم مدار RLC موازی وقتی پاسخ نوسانی دارد که ∞ R=، یعنی =0α و بنابراین پاسخ به شکل سینوسی با فرکانس خواهد بود. مسیر حالت مدار نوسانی، یک منحنی بسته است که در مورد مدار LC موازی به شکل بیضی است. اگر در یک مدار LC شکل موج دلخواهی را در فاصله (0,T) اعمال کنیم و بعد از t=T ورودی را مساوی صفر قرار دهیم، برای t>T پاسخ بصورت کلی در می آید که و k به ورودی بستگی دارند.
حالت نوسانی بی اتلاف
مدار LC بی اتلاف را اصطلاحاً یک مدار تشدید یا مدار تطبیق شده گویند. می توان با انتخاب مناسب مقادیرC و L یک مدار LC به دست آورد که در فرکانس دلخواه نوسان کند. یعنی فرکانس نوسان این مدار را می توان با تغییر L یا C با هر فرکانسی تطبیق داد. اگر عناصر سلف و خازن ایده آل بودند، یک نوسان ساز با فرکانس به دست می آوردیم. لکن عناصر فیزیکی همیشه دارای مقداری اتلاف هستند و مدار تطبیق شده فیزیکی به تنهایی نمی تواند نوسان ساز باشد. البته اگر اتلاف کم باشد، می توان مدارتطبیق شده با Q بزرگ تا حدود چندصد بدست آورد. برای به دست آوردن نوسان ساز، باید اتلاف موجود در هر مدار تطبیق شده فیزیکی را جبران نمود. این کار با وارد کردن عنصری با مقاومت منفی انجام می شود.

## Slide 75
مثال: مدار شکل روبرو را در نظر بگیرید. مقدار مقاومت R2 را به نحوی به دست آورید که مدار در حالت نوسان باشد (R2 مقاومت منفی است).
اصلاح مدار
شرط نوسان
این مقاومت های منفی همگی تقریبی هستند و فقط در فاصله معینی از ولتاژها و جریان ها و شاید فقط در باند معینی از فرکانس عملکردی، رفتار مقاومت منفی از خود نشان می دهند. راجع به خاصیت مقاومت منفی سیگنال کوچک یک دیود تونلی بحث شد. با استفاده از پس خور (فیدبک) در یک مدار ترانزیستوری نیز می توان مقاومت منفی را به دست آورد. اما اشکال اساسی این مدار، حساسیت به مقدار R2 است.
حل)
*******************************************************

## Slide 76
مدار ناپایدار: مدار RLC با مقاومت منفی را در نظر بگیرید. در این مدار، محل فرکانس های طبیعی در سمت راست صفحه S قرار می گیرد.
که در آن و بنابراین فرکانس های طبیعی در نیم صفحه راست قرار می گیرند. در حالت هر دو ریشه (فرکانس) مثبت هستند و پاسخ به صورت مجموع دو نمایی افزایشی است. با مرور زمان، پاسخ ها بزرگ می شوند و مدار اصطلاحاً ناپایدار خوانده می شود. برخی از المان های مدار نمی توانند ولتاژ یا جریان خیلی زیاد را تحمل کنند و بالاخره می سوزند. در این حالت، مسیر فضای حالت از شرایط اولیه شروع می شود و مانند شکل مقابل به بی نهایت می رود.
در حالت دو فرکانس طبیعی مختلط هستند ولی جزء حقیقی آنها مثبت است و پاسخ به صورت در می آید که برای به صورت سینوسی افزایشی است. مسیر فضای حالت نیز به صورت دوایر دورشونده از مبدأ می باشد. مقادیر و ضمن این که نوسان می کنند، دامنه آن ها نیز افزایش می یابد و مدار ناپایدار می شود و با افزایش مسیر به بی نهایت می رود.
حل)

## Slide 77
تقریب خطی
تکه ای
ناحیه 1
ناحیه 2
ناحیه 3
مثال) نوسان ساز: ساخت یک نوسان ساز با استفاده از مدار RLC با مقاومت غیرخطی که در بخشی از ناحیه عملکردی خود منفی است، به صورت زیر قابل تحقق خواهد بود.عملکرد آن را توضیح دهید.

## Slide 78
توضیح عملکرد مدار در حالت های مختلف:
الف ـ در ناحیه ۱ یعنی مشخصه مقاومت غیر خطی را با خط مستقیمی که محور را در قطع می کند، تقریب می زنیم. در این ناحیه، مقاومت غیر خطی با اتصال موازی مقاومت خطی و منبع جریان جایگزین می شود.
ب ـ در ناحیه ۲ یعنی مشخصه مقاومت غیرخطی را با خطی با شیب تقریب می زنیم. در این ناحیه، مقاومت غیرخطی با یک مقاومت خطی با مقاومت جایگزین می شود.
پ ـ در ناحیه ۳ یعنی مشخصه مقاومت غیر خطی با شیب که محور را در نقطه قطع می کند تقریب می زنیم. در این ناحیه، مقاومت غیر خطی با اتصال موازی مقاومت خطی و منبع جریان جایگزین می شود.
بنابراین بسته به ولتاژ دو سر مقاومت غیرخطی، یکی از ۳ مدار خطی معادل تقریبی بالا را به کار می بریم. هر یک از مدارهای خطی تقریبی هر ناحیه را با روش های تحلیل مدار حل می کنیم.
فرض کنید نقطه شروع باشد. پس در ناحیه ۲ هستیم. چون مقاومت منفی داریم، مسیر فضای حالت از مبدأ دور می شود و اندازه افزایش می یابد. بدین ترتیب یا به مقدار می رسیم که وارد ناحیه ۳ شده و مدار معادل ما عوض می شود (تقریب شیب منفی دیگر معتبر نیست)، و یا به مقدار می رسیم که وارد ناحیه ۱ می شود که باز هم مدار معادل عوض می شود.
مدار شروع شده از حالت اولیه (ناحیه ۲) در لحظه به می رسد. یعنی وارد ناحیه 3 می شویم و تقریب مقاومت منفی معتبر نخواهد بود. با تحلیل مدار در ناحیه 3، چون مدار پسیو است، بنابراین مقدار ولتا‌ژ کم می شود. یعنی در لحظه مدار معادل ناحیه ۲ را با شرط اولیه ولتا‌‌‌‌‌ژ حل می کنیم. دیده می شود که ولتاژ خازن کاهش یافته و در لحظه وارد ناحیه ۳ می شویم و پس از آن مجدداً به ناحیه ۲ بر می گردیم.
مدار یک رفتار تناوبی نشان می دهد که معادل آن در فضای حالت همان مسیر منحنی بسته یا سیکل حد است.
*******************************************************
تفاوت های مدار های نوسانی خطی و غیر خطی:
۱ـ مدارLC بی اتلاف که با حالت اولیه دلخواه شروع شود، بلافاصله به نوسان سینوسی می رسد. لکن مدار غیرخطی، پس از طی حالت گذرا به حالت نوسانی می رسد.
۲ـ دامنه نوسان مدارهای خطی به اندازه شرایط اولیه بستگی دارد. لکن دامنه نوسان مدار غیرخطی به حالت اولیه بستگی داشته و سیکل حدی مستقل از شرط اولیه است.

## Slide 79
3-3- مفهوم دوگانی در مدارهای LTI (Duality)
دو مدار RLC سری و موازی را در نظر بگیرید. رفتار مدارRLC سری، براساس مفهوم دوگانی، به طور دقیقی با رفتار مدار RLC موازی مربوط می شود. مدارRLC سری دارای معادلاتی به شرح زیر است:
می توانستیم معادله دیفرانسیل مدار را بر حسب تشکیل دهیم.
,
این معادلات شبیه مدار RLC موازی هستند که به شکل زیر می باشد.
,

## Slide 80
اگر در مدار RLC سری تغییرات زیر را انجام دهیم به مدار RLCموازی می رسیم:
۱ـ تعویض C با L و L با C و R با
۲ـ تعویض
۳ـ تعویض اتصال سری با اتصال موازی
جریان سلف در مدار RLC سری نقش ولتاژ خازن در مدار RLC موازی را دارد.
ولتاژ خازن در مدار RLC سری نقش جریان سلف در مدار RLC موازی را دارد.
این مفهوم را دوگانی میان دو مدار گویند که با حل یکی جواب مدار دیگر را بدست می آوریم.
مثال: دوگان مدار شکل مقابل را رسم کنید.
برای شکل موج های ، برابری های زیر را خواهیم داشت:
جریان گذرنده از سلف ۲ هانری در مدار موازی، مساوی ولتاژ دو سر خازن ۲ فاراد در مدار سری است.
ولتاژ دو سر خازن۲۰۰ میلی فاراد در مدار موازی، مساوی جریان گذرنده از سلف ۲۰۰ میلی هانری در مدار سری است.
جریان گذرنده از مقاومت ۲ اهمی در مدار موازی، مساوی ولتاژ دو سر مقاومت ۵۰۰ میلی اهمی در مدار سری است.
عناصری که در مدار موازی باهم سری هستند، در مدار سری باهم موازی هستند و برعکس.
عناصری که در مدار موازی با هم حلقه تسکیل می دهند، در مدار سری به یک گره وصل هستند و برعکس.
وقتی در مدار موازی رابطه KCL را نوشتیم، در مدار سری باید رابطه KVL را نوشت.
*******************************************************
کمیت ها و روابط دوگان KCL⟺KVL
ولتاژ ⟺ جریان
شاخه های وصل شده به یک گره ⟺ شاخه های تشکیل دهنده یک مش
اجزاء سری ⟺ اجزاء موازی
خازن ⟺ سلف
مقاومت ⟺ رسانایی
منبع ولتاژ⟺ منبع جریان
ولتاژ اولیه ⟺ جریان اولیه
دوگانی مفهوم کلی است و لزومی ندارد که مدار حتماً LTI باشد.

## Slide 81
مثال) دوگان مدار غیر خطی و تغییر پذیر با زمان: دوگان مدارغیرخطی روبرو را به دست آورید.
حل)
سلف خطی تغییر پذیر با زمان با اندوکتانس L(t) تبدیل به خازن خطی تغییر پذیر با زمان با ظرفیت C(t)=L(t) می شود.
مقاومت غیر خطی مدار اول با مشخصه تبدیل به مقاومت غیرخطی مدار دوم با مشخصه می شود.
KVL در مدار سمت چپ به صورت زیر نوشته می شود:
KCL در مدار سمت راست به صورت زیر نوشته می شود:
که با انتخاب و هر دو معادله یکی می شود.
*******************************************************

## Slide 82
3-4- تحلیل مدارهای LTI مرتبه nام و مفهوم کانولوشن
برای هر مدار فشرده همواره می توان یک معادله دیفرانسیل با یک دستگاه معادلات دیفرانسیل به طریقی نوشت که از حل آن تمام ولتاژها و جریان های شاخه های مدار محاسبه شوند. برای آنکه جواب منحصربه فرد دستگاه معادلات دیفرانسیل را بدست آورید باید علاوه بر ورودی ها، شرایط اولیه نیز دقیقا! معلوم باشد. اگر ولتاژ اولیه تمام خازنها و جریان اولیه تمام سلفها معلوم باشد شرایط اولیه مطلوب به طور یکتا مشخص می شود.
در مدارهای مقاومتی، با روش تحلیل گره و روش تحلیل مش آشنا شدیم. اجرای آنها برای مدارهای مرتبه دوم و بالاتر تقریباً یکسان است و ممکن است عمل حذف متغیرها کمی متفاوت باشد.
یادآوری: مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان، مداری است که هر یک از اجزای آن یک عنصر خطی تغییر ناپذیر با زمان و یا یک منبع نابسته باشد. ولتاژ دو سر منابع ولتاژ نابسته یا جریان داخل منابع جریان نابسته، ورودی های مدار نامیده می شوند.
تحلیل گره:
انتخاب گره مبنا
انتخاب ولتاژ گره ها به عنوان متغیرهای مدار
نوشتن معادلات KCL در گره ها
انجام عملیات مناسب برای استخراج معادله دیفرانسیل متغیر مورد نظر
تحلیل مش
انتخاب مش های مدار
انتخاب جریان مش ها به عنوان متغیرهای مدار
نوشتن معادلات KVL در مش ها
انجام عملیات مناسب برای استخراج معادله دیفرانسیل متغیر مورد نظر
در ادامه با چند مثال نشان می دهیم که با به کارگیری روش تحلیل گره یا روش تحلیل مش می توان معادله دیفرانسیل یک مدار را نسبت به هر متغیر خروجی نوشت و شرایط اولیه لازم را بدست آورد. توجه شود که:
ممکن است علاوه بر سیگنال ورودی، مشتق اول یا دوم آن و در حالت کلی در مدارهای مرتبه nام از مشتق سیگنال ورودی آن در طرف راست معادله دیفرانسیل ظاهر می شود.
ممکن است در نوشتن معادلات گره و یا مش، به معادلات انتگرالی نیز برسیم که با مشتق گیری، آنها را به معادلات دیفرانسیلی تبدیل می کنیم.

## Slide 83
: KCL در گره 1
: KCL در گره 2
در ادامه باید متغیر v1 از معادلات حذف شود. دو معادله نوشته شده را جمع می کنیم تا عبارت انتگرالی حذف شود.
در ادامه از معادله دوم مشتق گرفته و متغیر v1 را محاسبه می کنیم.
1
2
(
در انتها، شرایط اولیه را مشخص می کنیم.
مثال) تحلیل گره: در مدار مقابل، حالت اولیه عناصر ذخیره کننده انرژی Io،Vo1 و Vo2 می باشد. معادله دیفرانسیل ولتاژ C2 را تشکیل دهید.
=>
حل)
*******************************************************

## Slide 84
مثال) تحلیل مش: در مدار مقابل حالت اولیه عناصر ذخیره کننده انرژی Io1 و Io2 می باشد. معادله دیفرانسیل جریان مش 2 را تشکیل دهید.
حل)
*******************************************************
روابط شاخه های سلفی به این شکل است:
: KVL در مش 1
: KVL در مش 2
: رابطه مش 3
=>
)
در انتها، شرایط اولیه را مشخص می کنیم.
مقدار i3 را در رابطه 2 جایگذاری نموده و i1 را استخراج می نماییم و بعد در معادله 1 قرار می دهیم.

## Slide 85
با تعمیم مطالب گفته شده در قبل، اگر مداری دارایn عنصر ذخیره کننده انرژی مستقل و یک ورودیw باشد، می توان آن را با یک معادله دیفرانسیل مرتبه nام به صورت زیر نمایش داد (چه با روش تحلیل گره و یا روش تحلیل مش):
y متغیر مورد نظر، w نماینده ورودی، و ضرایبai و bi به مقادیر عناصر و آرایش مدار بستگی دارند. شرایط اولیه لازم برای حل این معادله عبارتند از:
(
محاسبه پاسخ ورودی صفر و پاسخ حالت صفر این مدار شبیه مدارهای مرتبه دوم است که قبلاً انجام گرفته است و فقط مرتبه مدار بالاتر است.
پاسخ ورودی صفر:
تشکیل معادله مشخصه و تعیین ریشه ها (یا فرکانسهای طبیعی):
در صورتیکه برخی از فرکانسهای طبیعی مکرر شوند، شکل پاسخ باید اصلاح شود (برای مثال اگر S1 ریشه مرتبه سوم باشد):
پاسخ حالت صفر:
اگر تمام ریشه های معادله مشخصه متمایز باشند:
)
yp(t) پاسخ خصوصی بوده و ثابت های k1 تا kn با توجه به شرایط اولیه بدست می آیند.

## Slide 86
روش کوتاه برای تعیین پاسخ ضربه: اگر مدار دارای پاسخ ضربه باشد، پاسخ ضربه دارای ساختاری به صورت زیر است:
در حالت n>m (حالت مناسب): تمام ضرایب ci صفر می باشند. در این حالت، پاسخ ضربه نمی تواند خود دارای ضربه باشد زیرا مشتق nام آن در طرف چپ ظاهر می شود که به خاطر n > m نمی تواند با طرف راست متعادل شود.
در حالت n=m : c0 مخالف صفر و بقیه ضرایب ci صفر می باشند. در این حالت، ضربه باید شامل یک جمله ضربه به صورت باشد تا بتوان دو طرف معادله را با هم متعادل کرد.
در حالت m>n : تعدادی از ضرایب ci صفر می باشند. در این حالت، برای این که بتوان جملات ضربه و مشتقات ضربه را در دو طرف معادله دیفرانسیل با هم متعادل کرد، لازم است که پاسخ ضربه علاوه بر تابع ضربه، بعضی از مشتقات آن را تا مرتبه m-n دربر داشته باشد تا بتوان دو طرف معادله را با هم متعادل کرد.
وقتی که ورودی ضربه باشد، شرایط اولیه قبل از اعمال ضربه یعنی در لجظه t = 0- همه صفر هستند و ضربه فقط شرایط اولیه در لحظه t = 0 + را تغییر می دهد و برای زمان های t> 0 صفر می شود (چون تابع ضربه برای t > 0 صفر است). پس در حقیقت پاسخ ضربه معادله بالا، برابر پاسخ ورودی صفر مدار است که در اثر شرایط اولیه بوجود آمده در اثر ضربه ایجاد می شود. اما به جای اینکه مانند مثال های قبل توجه خود را به تعیین شرایط اولیه جدید معطوف کنیم، پاسخ ضربه را به صورت پاسخ ورودی صفر می نویسیم و سعی می کنیم ثابت های دلخواه را چنان تعیین کنیم که این پاسخ در معادله صدق کند. که به صورت زیر قابل ذکر است:

## Slide 87
مثال) پاسخ های ضربه در معادلات زیر را به دست آورید.
حل)
(
(
(
(
*******************************************************
1
2
3

## Slide 88
مثال) پاسخ ضربه vo(t) مدار شکل مقابل را به دست آورید.
اعمال KVL در مش سمت راست می دهد.
حل)
با مشتق گیری از این معادله بدست می آوریم.
رابطه vo با i به صورت زیر بیان می شود.
=>
که پس از جای گذاری بدست می آوریم.
*******************************************************

## Slide 89
مثال) در مدار شکل مقابل، برای ورودی پاسخ حالت صفر ولتاژ خروجی را حساب کنید. اگر ولتاژ اولیه خازن باشد، پاسخ کامل را حساب کنید.
حل)
اعمال KCL در گره های (1) و (2) به دست می دهد:
مقدار v را از این معادله محاسبه و در KCL اول قرار می دهیم.
یعنیvo (0+) = و چون ولتاژ اولیه خازن صفر فرض شده است، پس v(0+) = .
اگر ولتاژ اولیه خازن vC (0 - ) = باشد، ولتاژ vo (0 - ) برابر خواهد بود و اثر تابع ضربه، اضافه کردن مقدار به آن یعنی رسانیدن آن به ولتاژ صفر می باشد. پاسخ کامل مداری که هم دارای ورودی و هم دارای شرط اولیه است برابر صفر گردید. یعنی اثر ورودی به صورت ضربه ای ظاهر شد که شرط اولیه را به صفر کشانید.
*******************************************************

## Slide 90
مثال) پاسخ ضربه مدار شکل زیر را تعیین کنید. این مدار از مرتبه چند است؟
حل)
گرچه مدار سه خازن دارد لیکن این خازنها با منبع یک حلقه تشکیل میدهند و مجموع ولتاژهای آنها برابر است بنابراین خازنها مستقل از هم نبوده و مدار از مرتبه دوم خواهد بود.
اعمال KCL در گره های (1) و (2) بدست می دهد.
با حذف متغیر از معادلات فوق بدست می آوریم.
حالت است، ریشه های معادله مشخصه و هستند. جواب کلی پاسخ ضربه به صورت زیر می باشد.
پس از جایگزینی در معادله و مساوی قرار دادن ضرایب و مشتقات آن به دست می آوریم.
*******************************************************

## Slide 91
تعیین پاسخ ضربه با دانستن پاسخ حالت صفر: در حالت کلی اگر پاسخ حالت صفر در یک مدار LTI به ورودیx(t) به صورت y(t) باشد، می توان ثابت کرد که پاسخ حالت صفر مدار به ورودی به صورت خواهد بود. با استفاده از جمع آثار می توان بیان کرد که پاسخ حالت صفر به ترکیب خطی ورودی ها، به صورت زیر صادق است:
مثال) اگر رابطه بین ورودی و پاسخ حالت صفر در یک مدار به صورت زیر باشد، پاسخ ورودی های زیر را به دست آورید.
حل)
*******************************************************
استفاده از مطلب فوق که یک حقیقت مسلم مدارهای LTI است، به ما امکان می دهد که با داشتن پاسخ حالت صفر به یک ورودی، پاسخ ضربه را تعیین کنیم.

## Slide 92
مثال) در یک مدار LTI برای ورودی پاسخ حالت صفر به دست می آید. پاسخ ضربه این مدار را تعیین کنید.
حل)
با جمع روابط بالا به دست می آوریم:
از رابطه بالا، مشتق پاسخ ضربه بدست می آید که اگر از آن انتگرال بگیریم خود پاسخ ضربه به صورت زیر بدست می آید.
*******************************************************
برای به دست آوردن پاسخ ضربه، با استفاده از اجرای یک سری عملیات بر روی ورودی، به سوی تولید ورودی ضربه از ترکیب آن ها خواهیم رفت:

## Slide 93
مثال) یک مدار خطی تغییر ناپذیر با زمان برای ورودی پاسخ حالت صفر حاصل شده است. پاسخ ضربه مدار را تعیین کنید.
معادله (1) را در 5 و معادله (2) را در 4 ضرب کرده و با معادله (3) جمع می کنیم:
اگر پاسخ ضربه باشد، پاسخ برای ورودی است و بنابراین معنی معادله (4) این است که
جواب کلی این معادله به صورت زیر است:
با قرار دادن (6) و (7) در معادله (5) و مساوی قرار دادن ضرایب و و به دست می آوریم:
حل)
بنابراین پاسخ ضربه به صورت زیر در می آید.
*******************************************************

## Slide 94
محاسبه پاسخ شبکه LTI به یک ورودی دلخواه: نشان خواهیم داد که با دانستن پاسخ ضربه (در صورت وجود)، می توان پاسخ حالت صفر (واداشته) یک مدار خطی تغییرناپذیر با زمان را برای هر ورودی دلخواه به دست آورد.
فرض کنید ورودی در لحظه به مدار اعمال می شود و مدار در زمان در حالت صفر قرار دارد. می خواهیم پاسخ حالت صفر را برای هر زمان به دست آوریم.
برای این کار، فاصله را به فاصله کوچک به طول تقسیم می کنیم به قسمی که:
در آن است.
حال، تابع ورودی را به صورت توابع پله ای و یا به عبارتی به صورت n تابع پالس تقریب می زنیم ( یک زمان دلخواه در فاصله است):
وقتی (بنابراین ) اختلاف میان توابع و به سمت صفر میل می کند. تقریب پله ای را می توان به صورت مجموعی از پالس های مستطیلی در نظر گرفت. پهنای تمام پالس ها یکسان و برابر با است، ولی ارتفاع آن ها بر حسب محل قرار گرفتن پالس متفاوت است. اکنون را با تقریب زده و چنین می نویسیم:
,
=>

## Slide 95
به علت LTI بودن مدار، پاسخ حالت صفر در زمان t (یعنی زمان مشاهده پاسخ) به ورودی isa برابر مجموع پاسخ های حالت صفر (در زمان t) به پالس های فوق می باشد. اگر پاسخ حالت صفر به پالس ورودی برابر با باشد، پاسخ حالت صفر به پالس به صورت خواهد بود. بنابراین پاسخ تقریبی به مجموع پالس های فوق، به صورت زیر نوشته می شود (زمان t مشاهده پاسخ است):
در واقع، وقتی به ضربه واحد میل کند، پاسخ حالت صفر به ورودی ، به پاسخ ضربه تبدیل می شود.
این معادله برای هر زمان ، ولتاژ خروجی حالت صفر در زمان را به دست می دهد که ناشی از جریان اعمال شده در زمان است. انتگرال به کار رفته در عبارت فوق را انتگرال کانولوشن گویند و آن را به صورت زیر نشان می دهند.
بنابراین با دانستن پاسخ ضربه و محاسبه کانولوشن آن با ورودی دلخواه ، می توان پاسخ حالت صفر هر مدار LTI را به یک ورودی دلخواه به دست آورد. لحظه ای است که ورودی اعمال می شود و لحظه مشاهده پاسخ است. توجه کنید که در آرگومان تابع انتگرال وجود دارد و برای هر مقدار یک انتگرال گیری جدید نیاز است.
اگر پاسخ در زمان به ضربه اعمال شده در زمان باشد، چون مدار تغییرناپذیر با زمان فرض می شود، پاسخ در زمان به ضربه اعمال شده در ، برای هر مقدار یکی خواهد بود. یعنی برای هر :
از انتگرال کانولوشن دیده می شود که پاسخ حالت صفر، تابع خطی ورودی است.

## Slide 96
(
این رابطه نقش تقارن را در محاسبه پاسخ حالت صفر به خوبی نشان می دهد. یعنی می توان پاسخ ضربه را و سیگنال ورودی را به در نظر گرفت و بدین ترتیب همان پاسخ حالت صفر را به دست آورد. یعنی نقش پاسخ ضربه و سیگنال ورودی را می توان در محاسبه پاسخ حالت صفر با هم تعویض کرد.
نکته: در اثبات انتگرال کانولوشن، مدار خاصی در نظر گرفته نشده و اثبات ارائه شده در مورد هر مدار LTI معتبر است.
نکته: بازنویسی انتگرال کانولوشن به یک شکل دیگر را می توان انجام داد به صورت زیر:
نکته: اگر ورودی از نوع تابع ضربه باشد که در لحظه t1 اعمال شده است، خواهیم داشت:
(
نکته: انتگرال کانولوشن فقط پاسخ حالت صفر را به دست می دهد و برای به دست آوردن پاسخ کامل باید پاسخ ورودی صفر را به آن اضافه کرد یعنی:
که در آن پاسخ ورودی صفر و پاسخ کامل است.
بنابراین، کانولوشن با کانولوشن و یکسان است:

## Slide 97
اگر مدار تغییرپذیر با زمان باشد، دیگر رابطه برای تمام برقرار نخواهد شد، زیرا مشخصه مدار در زمان های مختلف تغییر می کند. بنابراین پاسخ حالت صفر به ورودی ضربه اعمال شده، بستگی به زمان های و خواهد داشت. یعنی انتگرال کانولوشن در مدار های خطی تغییرپذیر با زمان، به صورت زیر بیان می شود:
می دانیم پاسخ ضربه یک مدار RC به صورت است. پس پاسخ حالت صفر مدار به ورودی دلخواه ، کانولوشن و خواهد بود یعنی:
در اینجا انتخاب شد.
یادآوری: می دانیم اگر در تابع آرگومان را به تبدیل کنیم قرینه نسبت به محور عمودی است و اگر آن را به صورت بنویسیم، منظور انتقال تابع به مقدار ثانیه خواهد بود.
محاسبه انتگرال کانولوشن با روش ترسیمی: می دانیم انتگرال یک تابع به مفهوم ریاضی، تعیین مساحت زیر آن تابع در فاصله حدود انتگرال است. در مواردی که شکل توابع ساده باشد، اگر بتوان شکل هندسی را در ناحیه های مختلف مشخص کرد، به جای محاسبه انتگرال، می توان مساحت زیر آن را در این نواحی به دست آورد.

## Slide 98
مثال) پاسخ حالت صفر مدار خطی تغییرناپذیر با زمان را برای ورودی و پاسخ ضربه نشان داده در روبرو به دست آورید.
*******************************************************
چون ورودی در لحظه t0=0 اعمال شده است، می توان جای ورودی و پاسخ ضربه را جابجا نمود و پاسخ حالت صفر را راحت تر به دست آورد.
حل)

## Slide 99
مثال) پاسخ حالت صفر مدار خطی تغییرناپذیر با زمان را برای ورودی و پاسخ ضربه نشان داده به دست آورید.
حل)
1
2
3
4
5
چون تابع انتگرال نرم و پیوسته است، لذا پیوستگی در مرزها حفظ می شود.
کانولوشن دو پالس مستطیلی، یک ذوزنقه می باشد.
*******************************************************
0

## Slide 100
مثال) الف) پاسخ حالت صفر مدار خطی تغییرناپذیر با زمان را برای ورودی و پاسخ ضربه نشان داده در روبرو به دست آورید. ب) پاسخ همین توابع را با قیود زیر و به صورت ترسیمی حل نمایید.
حل) الف)
)
ب)
1
2
3
4
*******************************************************

## Slide 101
مثال) پاسخ حالت صفر مدار خطی تغییرناپذیر با زمان را برای ورودی و پاسخ ضربه نشان داده به دست آورید.
حل)
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4

## Slide 102
*******************************************************